Член СРОА «Межрегионпроект» Номер записи в государственном

реестре СРО-П-103-2412209

ООО «Белкамнефть

«Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр.

Первый этап»

Обустройство скважины №1903. 3 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Часть 1 Мероприятия по охране окружающей среды на период

эксплуатации и проведения строительных работ

Книга 1 Текстовая часть

1172.3 – ООС.1.1

Том 8.1.1

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Директор

Т.

2018

Член СРОА «Межрегионпроект» Номер записи в государственном

реестре СРО-П-103-2412209»

ООО «Белкамнефть»

«Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр.

Первый этап»

Обустройство скважины №1903. 3 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Часть 1. Мероприятия по охране окружающей среды на период

эксплуатации и проведения строительных работ

Книга 1. Текстовая часть

1172.3 – ООС.1.1

Том 8.1.1

Главный инженер								Д.Л. Колясев

Главный инженер проекта						Т.В. Храмова

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2018

| Обозначение | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- |
| 1172.3-ООС.1.1.С | Содержание тома 8.1.1 | 2 |
| 1172.3-СП | Состав проектной документации | 3 |
| 1172.3-ООС. 1.1 | Текстовая часть | 5 |
|  | Таблица регистрации изменений | 87 |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1172.3-ПЗ | Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |
|  |  | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» |  |
| 2.1 | 1172.3-ПЗУ.1 | Книга 1 «Куст скважин №4» |  |
| 2.2 | 1172.3-ПЗУ.2 | Книга 2 «Автомобильная дорога и коридоры коммуникаций» |  |
|  |  | Раздел 3 «Архитектурные решения» | Не разрабатывается |
| 4 | 1172.3-КР | Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» |  |
|  |  | Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» |  |
| 5.1 | 1172.3-ИОС1 | Подраздел 1 «Система электроснабжения» |  |
|  |  | Подраздел 2 «Система водоснабжения» | Не разрабатывается |
| 5.3 | 1172.3-ИОС3 | Подраздел 3 «Система водоотведения» |  |
|  |  | Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» | Не разрабатывается |
| 5.5 | 1172.3-ИОС5 | Подраздел 5 «Сети связи» |  |
|  |  | Подраздел 6 «Система газоснабжения» | Не разрабатывается |
|  |  | Подраздел 7 «Технологические решения» |  |
| 5.7.1 | 1172.3-ИОС7.1 | Книга 1 «Технологические решения» |  |
| 5.7.2 | 1172.3-ИОС7.2 | Книга 2 «Сертификаты соответствия» |  |
| 5.7.3 | 1172.3-ИОС7.3 | Книга 3 «Автоматизированные системы» |  |
| 6 | 1172.3-ПОС | Раздел 6 «Проект организации строительства» |  |
|  |  | Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» |  |
|  |  | Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» |  |
| 8.1.1 | 1172.3-ООС.1.1 | Часть1 «Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации и проведения строительных работ» Книга 1. Текстовая часть |  |
| 8.1.2 | 1172.3-ООС.1.2 | Часть1 «Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации и проведения строительных работ» Книга 2. Текстовые приложения |  |
| 8.2 | 1172.3-ООС.2 | Часть 2 «Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов» |  |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1172.3-МПБ | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
|  |  | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | Не разрабатывается |
| 10.1 | 1172.3-ТБЭ | Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» |  |
| 11 | 1172.3-СМ | Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» |  |
| 11.1 | 1172.3- ЭЭ | Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |
|  |  | Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» |  |
| 12.1 | 1172.3- ГОЧС | Подраздел.1 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму» |  |
| 12.2 | 1172.3-СМИС | Подраздел.2 «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» |  |
| 12.3 | 1172.3-ДПБ | Подраздел.3 «Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта» |  |
| Состав инженерных изысканий |
| 1 | 1172-ИГДИ | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации |  |
| 2 | 1172-ИГИ | Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации |  |
| 3 | 1172-ИГМ | Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям |  |
| 4 | 1172-ИЭИ | Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям |  |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7

1 ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ	8

1.1 Краткие сведения о проектируемом объекте	8

1.2 Основные проектные решения	10

1.2.1 Технологические решения	10

1.2.2 Система сбора и транспорта нефти	11

1.2.3 Дождевая канализация	11

1.2.4 Электроснабжение	12

1.2.5 Сети связи	12

1.2.6 Дороги	12

1.2.7 Сроки строительства проектируемых объектов	12

1.2.8 Трудовые ресурсы	12

1.2.9 Водные ресурсы	13

1.2.10 Земельные ресурсы	15

1.2.11 Основные экологические ограничения на территории проектируемых объектов	15

2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	17

2.1 Воздействие на окружающую среду существующих факторов	17

2.1.1 Климат и качество атмосферного воздуха	17

2.1.2 Геологическая среда	19

2.1.3 Поверхностные и подземные воды	20

2.1.4 Почвы и растительность	22

2.1.5 Животный мир	25

2.1.6 Вредные физические факторы	25

2.2 Виды и источники воздействия проектируемых объектов на компоненты окружающую среду	27

2.2.1 Виды и источники воздействия	27

2.2.2 Химическое воздействие на атмосферный воздух в период строительных работ обустройства проектируемого куста	29

2.2.3 Химическое воздействие на атмосферный воздух на этапе эксплуатации проектируемого куста	37

2.2.4 Физическое воздействие на атмосферный воздух на этапе эксплуатации	42

2.2.5 Воздействие на геологическую среду	50

2.2.6 Воздействие на поверхностные и подземные воды	51

2.2.7 Воздействие на почвы, растительный и животный миря	55

2.2.8 Воздействие отходов производства и потребления на состояние	56

окружающей среды	56

2.2.9 Воздействие аварийных ситуаций на состояние окружающей среды	59

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	60

3.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	60

3.1.1 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	60

3.1.2 Мероприятия по защите от шума	61

3.2 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных	61

объектов	61

3.3 Мероприятия по охране недр	63

3.4 Мероприятия по охране почв, растительности и животного мира	63

3.5 Мероприятия по охране окружающей среды при обращении	65

с отходами	65

3.6 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций	68

3.7 Программа производственного экологического контроля	70

3.8 Предложения по организации санитарно-защитной зоны	81

4 ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ	82

4.1 Расчет компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды и природопользование в период строительства	82

4.2 Расчет компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды и природопользование в период эксплуатации	84

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	85

6 ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	86

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящая проектная документация разработана на основании следующих документов:

− Задание на проектирование объекта «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап», утвержденное генеральным директором ООО «Белкамнефть»;

− Технические условия на выполнение проектных работ на объект ПД «Обу-стройство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап», утвержденное генеральным директором ООО «Белкамнефть»;

− Титульный список объектов капитального строительства и реконструкции на 2018 г;

− Технические условия на электроснабжение для выполнения проектных работ на объект ПД «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Пер-вый этап», утвержденное генеральным директором ООО «Белкамнефть»;

− Технические условия на систему автоматизации для выполнения проектных работ на объект ПД «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап», утвержденное генеральным директором ООО «Белкамнефть»;

− Технические условия на сети связи для выполнения проектных работ на объект ПД «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап», утвержденное генеральным директором ООО «Белкамнефть»;

− Технические условия на разработку проектной документации автомобильных дорог объекта ПД «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап», утвержденное генеральным директором ООО «Белкам-нефть».

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

Целью создания проектной документации является разработка решений по обустройству Восточно-Орешниковского участка недр в объеме утвержденного Задания на проектирование. Согласно заданию на проектирование, на полное развитие куста скважин №4 предусматривается 3 этапа строительства.

В данной книге, согласно Заданию на проектирование, разработаны следующие технологические решения для 3-го этапа строительства:

- обустройство добывающей скважины №1903 куста скважин №4.

- монтаж выкидного нефтепровода от скважины №1903 до автоматизированной групповой установки (АГЗУ), предусмотренной в 1 этапе строительства, см. арх. 1172.1-ИОС7.1.

# 1 ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

## 1.1 Краткие сведения о проектируемом объекте

В административном отношении исследуемые площадка куста №4 и трассы линейных сооружений находятся в Сарапульском районе Удмуртской Республики на территории Восточно-Орешниковского нефтяного месторождения.

Ситуационный план (карта-схема) района расположения площадки куста №4 с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения проектируемого объекта, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ, а также мест нахождения расчетных точек, представлен в Приложение А1 (1172.3-ООС.1.2).

Площадка куста № 4 расположена в 4,6 км северо-восточнее д. Старая Бисарка на пашне с многолетними травами.

В геоморфологическом отношении площадка расположена на водораздельном пространстве р. Толпаш и р. Горбунова. Рельеф ровный, площадка имеет общий уклон в юго-восточном направлении (в сторону долины р. Толпаш) – абсолютные отметки высот на площадке от 150,68 до 195,33 м. Условия поверхностного стока оцениваются как удовлетворительные. Тип местности по характеру и степени увлажнения согласно таблице В.1 СП 34.13330.2012 - 1-й. Проявлений неблагоприятных природных процессов в пределах площадки изысканий не наблюдается.

От куста скважин №3 до куста скважин №4 Восточно-Орешниковского нефтяного месторождения в едином коридоре протяженностью около 2,2 км проходят трассы (разнонаправленные) нефтепровода, автодороги, ВЛ-10кВ.

Долина р. Толпаш трапециевидной формы, левый склон крутой, правый пологий. Ширина пойменной части в месте пересечения около 110 м. Пойма покрыта луговыми травами и ивами. Река шириной 1,5 м, глубиной 0,5 м. Отметка уровня воды на момент проведения обследования 150,46 м. Горизонт высоких вод 151,2 м (по отметкам на кустарниках). Береговой эрозии не наблюдается. Процессов оврагообразования не наблюдается.

В орографическом отношении район работ расположен в восточной части Русской равнины, среднем Предуралье, в пределах Сарапульской возвышенности, а именно в северо-западной её части. Представляет собой пологохолмистую местность, расчлененную речной и овражной сетью. Поверхность покрыта, в основном, сельскохозяйственными угодьями.

Район почти безлесный и занят, в основном, сельскохозяйственными угодьями. По почвенно-географическому районированию месторождение расположено в переходной зоне от южно-таежной лесной зоны дерново-подзолистых почв в Предуральской провинции лесостепной зоны серых лесных почв.

Согласно физико-географическому районированию территория Орешниковского месторождения нефти относится к подтаежной природной зоне.

Территория Орешниковского месторождения по почвенно-географическому районированию расположено в переходной зоне от Вятско-Камской провинции подзоны дерново-подзолистых почв южной тайги к Предуральской провинции лесостепной зоны серых лесных почв. Почвы дерново-подзолистые, выщелоченные дерново-карбонатные и почвы овражно-балочных систем.

Учитывая положение площадок проектирования на высоких элементах рельефа, какого-либо подтопления вышеперечисленными водотоками в период паводков и половодья отмечаться не будет.

На исследуемом участке гидрографическая сеть представлена р. Толпаш (левый приток р. Оска).

В гидрографическом отношении участок работ приурочен к территории водосбора р. Кырыкмас – левого притока р. Иж.

Водоток относится к категории малых рек, длина р.Толпаш составляет 9,3 км. Ширина водоохранной зоны в пределах участка изысканий согласно ст. 65. Водного кодекса РФ составляет 50 м.

Проектируемый куст №4 находится вне пределов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами: весной и осенью.

## 1.2 Основные проектные решения

### 1.2.1 Технологические решения

В проектной документации, согласно Заданию на проектирование, куст сква-жин №4 (при полном развитии включающий скважины №1880, 1901, 1903) имеет следующие технико-экономические показатели на полное развитие:

− максимальная годовая добыча нефти – 20,831 тыс. т;

− максимальная годовая добыча жидкости – 282,152 тыс. м 3 ;

− количество скважин – 3 шт, в т.ч.: проектируемые (добывающие) – 3 шт.

В проектной документации на 3 этап строительства, согласно Заданию на проектирование, разработаны следующие технологические решения:

- обустройство добывающей скважины №1903, эксплуатируемой станком-качалкой со штанговым глубинным насосом (ШГН) и УЭЦН;

- монтаж на площадке куста скважин №4 выкидного нефтепровода от добывающей скважины скважины №1903 до автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ), предусмотренной в 1 этапе строительства.

Источником поступления сырья является добывающая скважина №1903 куста скважин №4.

На проектируемом кусте скважин №4, предусмотрена напорная, герметизированная схема сбора и транспорта нефти, полностью исключающая при нормальном технологическом режиме возможность загрязнения окружающей среды и попадания продукции нефтяных скважин на почвенный покров. Добыча нефти производится механизированным способом, непрерывно, круглосуточно, круглогодично.

На оголовке добывающей скважины №1903 устанавливается комплект устьевой арматуры марки АШК(Э) 50х14К1-7-08КУ, предназначенный для эксплуатации станком-качалкой типа ПШСН ЦБ 80-3-40, оборудованным редуктором Ц2НШ-750 и УЭЦН.

Для очистки выкидного нефтепровода от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) предусматривается применение термического способа, путём установки на устьевой арматуре специального запорного клапана, предназначенного для присоединения паровой промысловой установки (ППУ).

Продукция с добывающей скважины №1903 по выкидному нефтепроводу транспортируется на автоматизированную групповую замерную установку (АГЗУ), где происходит последовательное измерение дебита добывающей скважины. При этом масса выделившегося газа измеряется отдельно от массы жидкости. После измерения массы, продукция скважины под устьевым давлением направляется в нефтесборный трубопровод.

Территория куста скважин №4 ограждается земляным валом высотой 1,0 м, с шириной бровки по верху вала 0,5 м. Через обвалование предусматриваются переезд для специальной и пожарной техники и прохода обслуживающего персонала.

Элементы площадок обслуживания из стальных прокатных профилей и труб собираются на сварке при помощи сварочного агрегата САК АДД-4001у-1. Сварку конструкций выполнять электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75.

### 1.2.2 Система сбора и транспорта нефти

По выкидному нефтепроводу от скважины №1903 транспортируется водонефтегазовая эмульсия с рабочим давлением 4,0 МПа.

По результатам расчетов проектируемый выкидной нефтепровод от скважины №1903 принят из труб стальных бесшовных горячедеформированных 89х6 ГОСТ 8732 из стали В 20 ГОСТ 8731.

Прокладка трубопроводов предусматривается подземной с глубиной заложения не менее 1,0 м до верха трубы и надземной на участках подключения к арматуре устьевой и АГЗУ.

Проектной документацией предусмотрено применение изоляционного покрытия «усиленного типа» для защиты проектируемых подземных трубопроводов от почвенной коррозии.

Для защиты от атмосферной коррозии надземных трубопроводов, соединительных деталей и арматуры предусматривается нанесение двух слоев эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465 по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129.

Проектной документацией предусматривается соединение труб электродуговой сваркой. Сварку труб и специальных сварных соединений следует выполнять по технологии механизированной сварки самозащитной порошковой проволокой или ручной дуговой сваркой электродами с основным покрытием, аттестованной в установленном порядке.

### 1.2.3 Дождевая канализация

В районе проектируемой скважины №1903 существуют сети дождевой канализации и емкости для сбора поверхностного стока, предусмотренные для ранее запроектированной скважины №1880 и №1901 (инв. 1172.1-ИОС3, инв. 1172.2-ИОС3).

Согласно ВНТП 3-85 сбор поверхностного стока (дождевого и талого) производится с территории грунтовой спланированной поверхности расширяемой площадки куста №4 ((скважины №1880, №1901, ранее запроектированные, инв. 1172.1-ИОС3 и инв. 1172.2-ИОС3) и вновь проектируемой скважины №1903.

Проектом  предусматриваются мероприятия :

- демонтаж  и монтаж ранее запроектированной наружной сети дождевой канализации диаметром 219х6 мм протяженностью 3,0 м;

- демонтаж и монтаж накопительной емкости дождевых стоков объемом 12,5 куб.м;

- демонтаж и монтаж ж/б дождеприемника диаметром 1000мм.

После демонтажа стальной трубы и емкости, необходимо проверить на нарушение слоя изоляции (внутренней и наружной), затем решается вопрос для возможного дальнейшего использования стальной трубы и емкости, с посадкой на новую ж/б плиту, согласно графической части проекта.

На основании состава сточных вод, концентрации загрязнений и в соответствии договором на утилизацию стоков проектом предусматривается следующая схема канализации:

- поверхностные стоки с проектируемой скважины №1903, с учетом ранее запроектированных скважин №1880,1901 на кусте №4, с помощью дождеприемника по самотечным сетям поступают в подземную емкость для ливневых стоков ЕП-12,5, запроектированной в ранее разработанной документации 1172.2-ИОС3, данным проектом емкость V=12,5 куб. м переносится на новое место, согласно графической части проекта.;

По мере наполнения емкостей, стоки вывозятся на очистные сооружения УПН Юськинского нефтяного месторождения, с последующей закачкой в систему ППД.

Откачка дождевых стоков производится при помощи насоса, установленного на передвижной автоцистерне через патрубки для откачки с БРС, Ø80 мм.

### 1.2.4 Электроснабжение

За источник электроснабжения электропотребителей площадки скважины №1903 куста №4, согласно техническим условиям, принят комплектная трансформаторная подстанции типа «киоск» КТП №2 мощностью 630кВА, номинальным напряжением 10/0,4кВ. Сертификат соответствия для КТП -№ГО00.RU.1131.H00297.

### 1.2.5 Сети связи

Сети связи (1172.1-ИОС5):

- Стационарная радиостанция Hytera ТМ-610 с модемом ST10-МОХ* – 1 шт.;

- Радиомодем DM-9600-433-20 – 1шт

- Мачта связи (трубостойка)10м - 1 шт.;

### 1.2.6 Дороги

В период строительства на территории куста № 4 запроектированы проезды и площадки для стоянки спецтехники, обеспечивающие маневрирование специальной и пожарной техники и подъезд ко всем сооружениям.

### 1.2.7 Сроки строительства проектируемых объектов

Общая продолжительность обустройства скважины 1903 составляет: 1,7 мес. (37 рабочих дней.) В том числе подготовительный период 0,1 мес.

### 1.2.8 Трудовые ресурсы

Доставка рабочих, выполняющих строительно-монтажные работы на объекте, предусмотрена от постоянного места жительства в г. Ижевске до строительной площадки автобусом типа КАВЗ-4235 Аврора, 31 сидячее место.

Комплекс санитарно-бытовых помещений (согласно, требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03) предусмотрен на строительной площадке.

Обеспечение рабочих «горячим» питанием предусмотрено привозное.

«Горячее» питание предусмотрено доставлять на объект в пластиковых судках.

Для работ по строительству возможно привлечение местной рабочей силы (местных строительных организаций) по решению генподрядной организации. Привлечение иногородних квалифицированных специалистов не требуется, так как в данном проекте работы вахтовым методом не осуществляются.

Количество человек в бригаде и состав подрядной организации определяется исходя из продолжительности и сроков строительства.

Потребность строительства в рабочих кадрах

| Объект | Продолжительность строительства, мес. | Трудоемкость, чел.ч. | Общая численность работающих, чел. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рабочие (83,9%) | ИТР (11%) | Служащие (3,6%) | МОП и охрана (1,5%) |
| Скважина №1903 куста № 4 | 1,7 | 7180,8 | 24 | 20 | 3 | 1 |
| ИТОГО |  |  | 24 | 20 | 3 | 1 |

где 83,9%, 11%, 3,6%, 1,5% - доля числа рабочих, ИТР, служащих и МОП от числа работающих непосредственно на стройплощадке, принимается по п. 4.14.1 МДС 12-46.2008.

Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве отсутствует.

На площадке бытового городка располагаются временные здания и сооружения только для хранения инвентаря и инструмента, прорабская, помещение для обогрева рабочих, биотуалет, 2 мульды для ТБО объемом 1м3. Для сбора хозяйственно-бытовых стоков на площадках бытовых городков размещается ёмкость V=1,2м3. Вывоз ТБО предусмотрен на полигон ТБО по договору РБ, Краснокамский район, ООО «БЭС Союз», 105км.

Во время эксплуатации обслуживание проектируемой скважины №1903 и нефтесборного трубопровода Восточно-Орешниковского участка недр будет осуществляться при помощи персонала бригады №3 цеха добычи нефти и газа ЦДНГ-1 нефтегазодобывающего управления НГДУ-1 АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. При вводе в эксплуатацию скважины №1903 и нефтесборного трубопровода количество обслуживающего персонала не изменится.

Обслуживающий персонал базируется на территории ДНС с УПСВ Новоселкинского нефтяного месторождения АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, где предусмотрено обеспечение санитарно-бытовыми помещениями. Доставка персонала на рабочее место осуществляется служебным автомобильным транспортом.

### 1.2.9 Водные ресурсы

Доставку воды планируется осуществлять автотранспортом (автомобили с цистернами). Доставку технической воды для промывки и испытания нефтепроводов осуществляется с п/б «Вятка», 45км. Для питьевых нужд планируется использовать привозную покупную бутилированную воду, для хозяйственно-бытовых нужд – с п/б «Вятка», 45км.

| № п/п | Участок | Длина, м | Ø, мм | V1 воды на промывку (см.прим.п.1), м3 | V2 воды на испытания (см.прим.п.2), м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические трубопроводы | 52,7 | 89 | (16,88х52,7)/1000=1,1 | (7,85х52,7)/1000=0,6 |
| ИТОГО | 1,1 | 0,6 |

1. Объем воды на промывку трубопровода принят согласно ГЭСН 2001-25, таблица ГЭСН 25-12-007.

2. Объем воды на гидроиспытания трубопровода принят согласно ГЭСН 2001-25, таблица ГЭСН 25-12-012.

Суммарная потребность в воде приведена с учетом ее повторного использования при последовательном обустройстве проектируемых объектов.

Согласно МДС 12-46.2008 расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр = 24 чел. - численность рабочих в наиболее загруженную смену;

Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд = 24 х 0,8 = 19 чел. - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

t1 = 45 мин. - продолжительность использования душевой установки;

t = 8 ч - число часов в смене.

;

Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества» и СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Для предотвращения слива загрязненной воды на местность на территории бытовых городков предусмотрена установка ёмкостей для хоз. - бытовых стоков с обязательным вывозом по мере накопления для обезвреживания на очистные сооружения. При обустройстве куста на площадке бытового городка предусматривается размещение емкости V=1,5м3.

Согласно требований п.4.14.3 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» расход воды для пожаротушения на период строительства составляет Qпож=5л/с

### 1.2.10 Земельные ресурсы

Площади земельных участковпри обсутройстве Восточно-Орешниковского нефтяного месторождения скважина №1903

### 1.2.11 Основные экологические ограничения на территории проектируемых объектов

На территории Удмуртской Республики имеется одна особо охраняемая природная территория федерального значения – национальный парк «Нечкинский».

Согласно положению о национальном парке «Нечкинский» национальный парк расположен на территории Сарапульского, Воткинского и Завьяловского районов Удмуртской Республики. В соответствии с границами национального парка согласно Положению о федеральном государственном учреждении "Национальный парк "Нечкинский" (в ред. Приказа МПР РФ от 17.03.2005 N 66, Приказов Минприроды РФ от 27.02.2009 N 48, от 26.03.2009 N 72) участок изысканий расположен за пределами национального парка.

Таким образом, на участке изысканий ООПТ федерального значения отсутствуют.

Согласно письму АУ «Управление Минприроды УР» (приложение М) на территории проектируемых объектов отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.

Согласно Постановлению Правительства УР от 18.12.1995 N 377 «О схеме особо охраняемых природных территорий Удмуртской Республики» и письму Администрации МО «Сарапульский район» (приложение С) на территории проектируемых объектов отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения.

Согласно данным Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики (приложение Т) на рассматриваемой территории в радиусе 1 км от проектируемого объекта скотомогильники и сибиреязвенные захоронения отсутствуют.

Согласно Письму Минприроды Удмуртской Республики (приложение Д6) на территории месторождения отсутствуют пути миграции диких копытных животных, обитание видов фауны, занесенных в Красную книгу УР (в том числе в Красную книгу РФ) не выявлено.

Согласно письму АУ «Управление Минприроды УР» (приложение О) участок изысканий расположен за пределами границ поясов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Согласно заключению (приложение Л), выданному Приволжскнедра, о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки расположены:

- горный отвод Орешниковского месторождения нефти (недропользователь: ООО «Белкамнефть», лицензия ИЖВ 02015 НЭ);

- горный отвод Восточно-Орешниковского участка недр (недропользователь: ООО «Белкамнефть», лицензия ИЖВ 01974 НР).

На территории месторождения отсутствуют природные объекты, подлежащие охране, а также захоронения, свалки ТБО.

Согласно письму Агентства по государственной охране объектов культурного наследия УР (приложение Д1) на основании акта государственной историко-культурной экспертизы на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению по объекту «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап», объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. Агентство согласно с выводами эксперта и считает возможным проведение работ в границах отведенного земельного участка.

# 2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

## 2.1 Воздействие на окружающую среду существующих факторов

### 2.1.1 Климат и качество атмосферного воздуха

Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и относительно теплым летом, с хорошо выраженными переходными временами года - весной и осенью.

Черты климата обусловлены расположением территорий в средних широтах Европейской части России, которой свойственна равномерная продолжительность годовых сезонов.

Формирование климата тесно связано с общим характером циркуляции атмосферы над европейской и азиатской территориями России. В среднем за год чаще других на погоду оказывают влияние западные циклоны, приносящие с собой влажный воздух Атлантики (прохладный - летом, теплый - зимой).

Повторяемость влияния антициклонов, способствующих, как правило, установлению сухой погоды (жаркой – летом, холодной – зимой), несколько ниже, чем повторяемость циклонической деятельности.

В редких случаях погода определяется северо-западными циклонами и антициклонами.

Среднегодовая температура воздуха – плюс 3,1°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха – минус 48,0°С.

Количество осадков за холодный период года (ноябрь-март) – 188мм. Количество осадков за теплый период (апрель-октябрь) – 389мм.

Максимальное количество осадков за сутки 73 мм. Средняя высота снежного покрова за зиму 26 см, максимальная наблюденная – 88см.

Участок изысканий расположен в IВ климатическом районе (Приложение А, СП 131.13330.2012).

Повторяемость направлений ветра и штилей приведена в таблице по тексту:

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сарапул | 12 | 6 | 5 | 14 | 13 | 21 | 14 | 15 | 13 |

Среднегодовая скорость ветра равна 3.4 м/с.

Подробная климатическая характеристика района работ приведена в отчёте по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (см. 1172-ИГМ).

Фоновое загрязнение атмосферы.

На территории изысканий и вблизи неё стационарные посты контроля загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют.

Удмуртским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» представлены фоновые концентрации загрязняющих веществ (ЗВ) для участка изысканий, расположенного в Сарапульском районе Удмуртской республики (приложение Б). Фоновые концентрации загрязняющих веществ на период по 2018 год включительно приведены в таблице по тексту:

| Вещество | Фоновая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- |
| Азота диоксид | 0,054 |
| Сера диоксид | 0,013 |
| Углерод оксид | 2,4 |
| Азот (II) оксид | 0,024 |
| Взвешенные вещества | 0,195 |

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что в настоящее время на территории изысканий концентрации вредных веществ ниже значений ПДК, следовательно, санитарно-гигиеническое состояние воздушного бассейна на рассматриваемой территории не вызывает опасения.

Предприятием проводится производственный контроль над выбросами ЗВ в атмосферу на территории месторождения нефти.

Анализ результатов производственного мониторинга показывает, что загрязнителем, имеющим в настоящее время наибольшую концентрацию в атмосферном воздухе, является сероводород, его концентрация составляет менее 75 % от ПДК.

Концентрация взвешенных веществ и оксида углерода, соответственно, составляет менее 0,5 ПДК. Концентрации же остальных вредных веществ, по которым проводились исследования, не превышают 0,3 ПДК. (1172-ИЭИ)

Исходя из проведённых обследований атмосферного воздуха, можно сделать вывод о том, что в настоящее время на месторождении концентрации вредных веществ ниже значений ПДК, следовательно, санитарно-гигиеническое состояние воздушного бассейна на рассматриваемой территории не вызывает опасения.

### 2.1.2 Геологическая среда

В геологическом отношении территория относится к Русской платформе, в строении участков, прилегающих к отведенной под строительство территории, участвуют породы верхнего отдела пермской системы, перекрытые с поверхности четвертичными отложениями.

Разделение грунтов на инженерно-геологические элементы выполнено с учетом их возраста, происхождения и номенклатурного вида.

ИГЭ 2 – суглинок мягкопластичный тяжелый пылеватый;

ИГЭ 3 - суглинок тугопластичный тяжелый пылеватый;

ИГЭ 4 - суглинок мягкопластичный тяжелый пылеватый;

ИГЭ 5 – глина тугопластичная легкая пылеватая;

ИГЭ 6 - глина полутвердая легкая пылеватая;

ИГЭ 7 - глина тугопластичная легкая пылеватая;

ИГЭ 8 - глина полутвердая легкая пылеватая;

ИГЭ 9 – глина твердая легкая пылеватая.

Согласно таблице 1 СП 14.13330.2014 грунты ИГЭ № 5, 6, 7, 8, 9 по сейсмическим свойствам относятся к II категории и грунты ИГЭ № 2, 3, 4 к III категории.

На территории изысканий выделены специфические грунты, представленные среднепермскими элювиированными полутвердыми и твердыми глинами, а также техногенными грунтами.

Исследуемая территория с поверхности на глубину сезонного промерзания сложена грунтами, предрасположенными к морозному пучению.

По критериям типизации по подтопляемости, в соответствии с приложением «И» СП 11-105-97 (часть II), весь проектируемый участок, учитывая глубину заложения фундаментов проектируемых сооружений, гидрогеологические особенности территории (в т.ч. возможность образования временного водоносного горизонта), I-А-1 – постоянно подтопленные в естественных условиях и I-А-2 – сезонно (ежегодно) подтапливаемые.

В соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97, часть I, категория инженерно-геологических и гидрогеологических условий принимается II (средней сложности).

Исследуемая территория не является карстоопасной для строительства.

### 2.1.3 Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района изысканий представлена рекой Толпаш. По классификации Б.Д. Зайкова, водоток рассматриваемого района относится к восточно-европейскому типу и характеризуется четко выраженным весенним половодьем и длительной устойчивой зимней меженью.

Водоток, согласно градации ГОСТ 19179-73, относится к малым рекам.

В гидрологическом отношении водоток является неизученным.

Река Толпаш протекает в Сарапульском районе Республики Удмуртия в юго-восточном направлении и впадает в р.Кырыкмас (Правый приток I-го порядка). Отметка устья 120,00.

Водоток относится к равнинной реке с чётко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью

В годовом питании реки преимущественное значение имеют снеговые воды (до 56 %), дождевые воды – 20 %, подземный сток – 24 % (1172-ИГМ).

Уровенный режим в целом соответствует режиму стока. Наивысшие уровни воды наблюдаются во время весеннего половодья при максимальных расходах воды. Средняя продолжительность ледостава 145-165 дней. Весенний ледоход отсутствует. Лед тает на месте.

Водоток относится к категории малых рек, длина р.Толпаш составляет 9,3 км. Ширина водоохранной зоны в пределах участка изысканий согласно ст. 65. Водного кодекса РФ составляет 50 м.

Проектируемый куст №4 находится вне пределов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

На период изысканий состояние поверхностных вод оценивается как удовлетворительное. (1172-ИЭИ)

Подземные воды

В гидрогеологическом отношении район проектируемых работ принадлежит к восточной части Восточно-Русского артезианского бассейна

На период производства инженерно-геологических изысканий (апрель 2018г) гидрогеологические условия исследуемого участка пределах глубин до 12,0 м характеризуются наличием одного горизонта грунтовых вод.

Грунтовые воды встречены на глубине 0,2 - 7,6 м. По характеру питания и условиям распространения подземные воды относятся к типу грунтовых. Горизонт безнапорный.

Водовмещающими породами служат четвертичные грунты различного генезиса. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых паводковых вод, а так же за счет гидравлической связи с поверхностными водотоками. Разгрузка подземных вод происходит в пониженные участки рельефа, к водотокам.

По составу анионов подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого назначения гидрокарбонатные, по составу катионов кальциевые-магниевые, умеренно жёсткие и жесткие, щелочные.

В период изысканий уровень грунтовых вод зафиксирован как близкий к максимальному. Кроме того, в период активного снеготаяния и обильных дождей, на отдельных участках возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,5 м и образования «верховодки» в делювиальных суглинках, местами до дневной поверхности. На участках, примыкающих к долинам водотоков, уровень грунтовых вод связан с отметкой уреза воды в них и изменяется в соответствии с колебаниями уровня воды в них.

На территории месторождения предприятием осуществляется мониторинг состояния подземных вод. В целом качество подземных вод соответствует гигиеническим нормативам, имеются отдельные превышения в меженный период по аммонию до 4,4 ПДК. (1172-ИЭИ)

Оценка защищенности подземных вод производится по методике Гольдберга. Основой для определения параметров необходимых для оценки защищенности послужили материалы инженерно-геологических изысканий в рамках настоящего проекта, а также справка, выданной АУ “Управление Минприроды УР” (приложение Д7).

Оценка защищенности подземных вод производится по методике Гольдберга. Данные расчета оценки защищенности грунтовых вод приводятся в таблице по тексту:

| Глубина залегания подз. вод, м | Баллы | Мощн. слабопр. отлож, м | Литологическая группа пород | Баллы | Сумма баллов | Категория защищен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 - 7,6 | 1 | 0,2 - 7,6 | б | 1-6 | 2-7 | I-II |

Качественная защищенность грунтовых вод на рассматриваемой территории соответствует I-II категории.

Согласно письму АУ «Управление Минприроды УР» (приложение О) участок изысканий расположен за пределами границ поясов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения. Подземные воды защищенные от загрязнения.

### 2.1.4 Почвы и растительность

Почвы

Территория месторождения по почвенно-географическому районированию расположено в переходной зоне от Вятско-Камской провинции подзоны дерново-подзолистых почв южной тайги к Предуральской провинции лесостепной зоны серых лесных почв.

Почвенный покров исследуемой территории представлен дерново-слабоподзолистыми почвами среднего гранулометрического состава. Почвообразующие породы - пермские глины и покровные суглинки. В виду интенсивного сельхозпроизводства на данной территории повсеместно наблюдаются проявления крупномасштабной водной эрозии. Слабый смыв наблюдается на всех склонах долины ручья Толпаш.

Основные типы почв и почвообразующих пород, рассматриваемой территории указаны в таблице по тексту.

| Индекс почвы | Название почвы | Гранулометрический состав | Почвообразующие и подстилающие породы |
| --- | --- | --- | --- |
| П1Д ↓СП | Дерново-слабоподзолистая слабосмытая | Суглинистый | Покровные суглинки |
| Днм ТД- Дс СП | Комплекс овражно-балочной дерновой намытой и овражно-балочной слаборазвитой (10-25%) | Суглинистый | Покровные и делювиальные суглинки |

Непосредственно на территории участка проектирования развиты дерново-слабоподзолистые среднесуглинистые почвы.

В целом почвы обследуемой территории обладают удовлетворительными свойствами. Согласно требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86, ГОСТ 17.5.3.06-85 норма снятия плодородного слоя почвы будет составлять до 20 см. Учитывая значение показателя плодородия (массовая доля гумуса выше 3,3 %), плодородный слой пригоден для биологической рекультивации и для дальнейшего ведения сельского хозяйства. Концентрация хлоридов составила 0,004-0,007% (приложение Ф). Почвы относятся к категории незасоленных. (1172-ИЭИ)

Таким образом, агрохимические показатели почв на исследуемой территории носят благоприятный характер.

Уровни загрязнения почвы участка изысканий по содержанию химических веществ относятся к «чистой» категории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03.

Уровни загрязнения почвы участка изысканий по суммарному показателю загрязнения относятся к «допустимой» категории согласно СанПиН 2.1.7.1287-03.

Уровни загрязнения почвы по санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 соответствуют «чистой» категории загрязнения.

Таким образом, перечень химических, санитарно-бактериологических, санитарно-паразитологических показателей соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09.

Природный радиационный фон

Характеристика радиационной обстановки на территории месторождения дается на основании результатов обследования, проведенного полевым отрядом ООО НПФ «ИСИз». Измерения проведены дозиметром гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр» заводской № 5551.

Измерения проведены в соответствии с нормативно-технической документацией:

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009);

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010);

- МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,09±0,02 мкЗв/ч.

Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,07±0,01 мкЗв/ч.

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения - 0,12±0,02 мкЗв/ч.

Средние значения мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения составили 0,09 мкЗв/ч, при нормальном естественном уровне мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на открытых территориях в средней полосе России от 0,1 до 0,2 мкЗв/час.

При маршрутном обследовании территории дозиметром гамма-излучения в поисковом режиме, радиационные аномалии (участки с МЭД>0,3мкЗв/час) не обнаружены.

Таким образом, результаты показали, что территория проектируемых объектов относится к району с нормальной радиационной обстановкой и опасности для населения и персонала не представляет. Уровни внешнего гамма-излучения на обследованных земельных участках соответствуют п. 5.3.2. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) и п. 5.2.3. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).

Растительность

Согласно физико-географическому районированию территория месторождения относится к подтаежной природной зоне. Месторождение располагается на территории южного Прикамского равнинно-возвышенного ландшафтного района, на правобережье реки Кама в пределах Сарапульской возвышенности. В рельефе преобладают поверхности с абсолютными отметками 150-200 м, на территории месторождения преобладают высоты от 140 до 200 м. Территория отличается высокой эрозионной расчленённостью, глубины местных базисов эрозии достигают 140 м, максимальные значения густоты овражной сети составляют 800м/км2 и более.

В естественном растительном покрове пихтово-еловые леса с примесью широколиственных пород. Богатая в видовом отношении флора имеет примесь растений, свойственных лесостепям и северным степям. Агроклиматические условия района благоприятны для выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур. Поэтому район характеризуется относительно высокой долей антропогенных ландшафтов. Средняя залесенность в районе составляет не более 15 %, а распаханность около 70 %. Лесистость территории Орешниковского месторождения составляет менее 5 %, что почти в 9 раз ниже в среднем по Удмуртии.

Проектируемые куст № 4 находятся вне лесных участков на сельскохозяйственных землях.

Естественный растительный покров на территории месторождения представлен небольшими участками лесных и пойменных биоценозов, причём лесная растительность занимает небольшую часть территории и представлена главным образом мелколиственными породами. На территории месторождения леса, имеющие хозяйственное значение, отсутствуют. По склонам балок имеются естественные заросли ивы, а по краям полей лесополосы из смеси хвойных и лиственных пород деревьев.

Непосредственно на территории проектируемых объектов растительность представлена сельскохозяйственными культурами и сорной растительностью.

Редких и исчезающих видов растений на территории участка изысканий не обнаружено.

### 2.1.5 Животный мир

Территория месторождения располагается в южном Прикамском ланшафтном районе, который характеризуется наличием небольших участков широколиственно-хвойных лесов с явлениями остепнения.

Данные природные особенности исследуемой территории наложили свой отпечаток на общее видовое богатство насекомых, а также специфику биотопических комплексов животных, среди которых можно выделить комплексы в первую очередь агроценозов и во вторую пойменных биотопов и урбаноценозов.

Беспозвоночные агроценозы представлены в основном полевыми и луговыми видами животных. В пойменных биоценозах биоразнообразие животных резко увеличивается так как здесь обитают как луговые, лесные так и водные (околоводные) виды.

Условия зоны смешанных лесов создают небольшое разнообразие биотопических условий. Биотопические особенности района во многом определяют и состав орнитофауны. В целом, видовое разнообразие птиц района исследований не очень велико. В основном это орнитокомплексы пойменных биотопов. В пойме водотоков наблюдается сочетание видов околоводного и полевого орнитокомплексов.

Сельскохозяйственные угодья, занимают значительную часть исследованной территории, но флора и фауна их довольно бедна в видовом разнообразии и представлена в основном вредителями с/х культур и синантропными видами.

В целом, изученная биота вполне типична для подтаежной природной зоны при высоком уровне антропогенного воздействия. Большинство видов являются эврибионтами и характеризуются широкой экологической валентностью и пластичностью.

Пути наземных миграций животных и места массового размножения растений вблизи проектируемых нефтепромысловых объектов отсутствуют.

Редких и исчезающих видов животных на территории участка изысканий не обнаружено. (1172-ИЭИ)

### 2.1.6 Вредные физические факторы

Исследование вредных физических воздействий (электромагнитного излучения, шума, вибрации, тепловых полей и др.) должно осуществляться в первую очередь при разработке градостроительной документации и проектированию жилищного строительства на освоенных территориях. При этом должны быть зафиксированы основные источники вредного воздействия, его интенсивность и выявлены зоны дискомфорта с превышением допустимого уровня вредного физического воздействия.

Из всех факторов физического воздействия, на этапе обустройства и эксплуатации месторождения присутствует шум.

Характеристика существующего уровня шумового воздействия на участке изысканий дается на основании результатов измерений. Измерения проводились поверенными приборами типа шумомер, анализатор спектра "ОКТАВА 110 А" и в соответствии с нормативно-технической документацией: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" и СН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки".

Результаты показали, что измеренные величины эквивалентного и максимального уровня звука на обследованной территории соответствуют требованиям санитарных норм.

| Место проведения измерений | Эквивалентный уровень звука. дБА | Максимальный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- |
| Днем |
| СЗЗ кустовой площадки №4 (день) | 34,15 | 48,61 |
| Нормативные уровни | 55 | 70 |
| Ночью |
| СЗЗ кустовой площадки №4 (ночь) | 29,38 | 44,88 |
| Нормативные уровни | 45 | 60 |

Протокол измерения шума приведен в приложении

## 2.2 Виды и источники воздействия проектируемых объектов на компоненты окружающую среду

### 2.2.1 Виды и источники воздействия

Строительство проектируемых сооружений будет сопровождаться негативным воздействием на окружающую природную среду в виде выбросов и сбросов различных загрязнителей, а также в виде воздействия физических факторов (шум).

Воздействие на природную среду проявляется при реализации планируемой деятельности, в первую очередь, в физическом воздействии на ландшафт и экосистемы. Механические воздействия, как правило, выражаются в следующем:

- нарушение целостности поверхности, сопровождающееся полным уничтожением или частичным нарушением почвенно-растительного покрова при строительстве различного рода объектов и передвижениях транспортных средств;

- изменение рельефа при отсыпке насыпей под площадные объекты и дороги;

- нарушение мест обитания животных.

К основным негативным источникам воздействия на компоненты экосистемы при строительстве технологических сооружений, прежде всего, следует отнести спецтехнику, тракторную технику, автотранспорт, строительно-монтажные механизмы и оборудование.

В период эксплуатации проектируемых сооружений на первое место по значимости выходят воздействия, связанные с химическим загрязнением окружающей среды.

По характеру загрязнения окружающей среды источники воздействия можно условно разделить на следующие виды:

- источники загрязнения воздушной среды;

- источники загрязнения поверхностных и подземных вод;

- источники загрязнения почв (грунтов);

- источники загрязнения флоры и фауны.

Интенсивность воздействия на окружающую среду в значительной степени зависит от качества проектных решений и разработанных мероприятий по охране окружающей среды, полноты их реализации при строительстве и уровня технологической дисциплины при эксплуатации.

Однако даже строгое соблюдение нормативных требований к промышленно-экологической безопасности при принятии проектных решений не исключает воздействия различных негативных источников на окружающую среду.

В проекте предусмотрены многоцелевые мероприятия и оборудование, обеспечивающие соблюдение нормативных требований на всех этапах строительства и эксплуатации проектируемых сооружений.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице по тексту:

| Наименование | Величина |
| --- | --- |
| характеристик |  |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| Коэффициент рельефа местности | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, С | 24,7 |
| Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца, Т, С | -13,2 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 12 |
| СВ | 6 |
| В | 5 |
| ЮВ | 14 |
| Ю | 13 |
| ЮЗ | 21 |
| З | 14 |
| СЗ | 15 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, м/с | 8 |

### 2.2.2 Химическое воздействие на атмосферный воздух в период строительных работ обустройства проектируемого куста

Процессы строительства и эксплуатации проектируемых сооружений будут сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Строительство проектируемых объектов включает инженерную подготовку территории, которая осуществляется с помощью автотранспорта, специальной строительной техники и механизмов. При этом в атмосферу поступают вредные вещества при работе ДВС строительных машин и механизмов (оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, углеводороды и т.д.); выбросы при проведении сварочных работ (оксид железа, диоксид титана, марганец и его соединения, хром шестивалентный, пыль неорганическая, фтористый водород, оксид углерода, диоксид азота); покрасочных работ (ксилол, уайт-спирит, взвешенные вещества – аэрозоль краски).

Учитывая временный характер и нестационарность работы источников, степень воздействия на атмосферный воздух в период строительства можно считать допустимой.

В составе технической части проекта будет предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия проектируемых сооружений на состояние атмосферного воздуха (применение современной запорной арматуры, трубопроводов, аппаратуры, оборудования, современных контрольно-измерительных приборов и автоматики и другие решения).

В период строительства проектируемых сооружений загрязнение атмосферного воздуха будет происходить при работе строительной техники и автотранспорта, при проведении сварочных и покрасочных работ.

Расчет выбросов загрязняющих веществ на этапе строительства приведен в приложении И1 (книга 2 1172.3-ООС 1.2).

Перечень вредных веществ, величины предельно допустимых концентраций и количество выбрасываемых веществ в г/с и т/г за период строительства, приведены в таблице по тексту

| Загрязняющее вещество | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,04000 | 3 | 0,002019200 | 0,00116300 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01000 | 2 | 0,000173800 | 0,00010000 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 0,088547900 | 1,76558580 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 0,014273900 | 0,23815100 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 0,014151600 | 0,19776800 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,010725100 | 0,16822900 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,00800 | 2 | 1,00e-13 | 0,00006600 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,221159300 | 1,38014500 |
| 0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,02000 | 2 | 0,000354200 | 0,00020400 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,20000 | 2 | 0,000623300 | 0,00035900 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 0,250000000 | 0,43621300 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,60000 | 3 | 0,344444400 | 0,36738700 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 1,00e-06 | 1 | 0,000000036 | 0,00000077 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | ПДК м/р | 0,10000 | 3 | 0,155264400 | 0,00776320 |
| 1210 | Бутилацетат | ПДК м/р | 0,10000 | 4 | 0,066666700 | 0,03960000 |
| 1325 | Формальдегид | ПДК м/р | 0,05000 | 2 | 0,000416700 | 0,00840000 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | ПДК м/р | 0,35000 | 4 | 0,144444400 | 0,14369000 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,006444400 | 0,00317100 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 0,028949400 | 0,46055300 |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1,00000 |  | 0,125000000 | 0,14400000 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,00000 | 4 | 0,741000000 | 0,02363840 |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,091666700 | 0,11792000 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,30000 | 3 | 0,005264400 | 0,00021747 |
| Всего веществ : 23 | 2,311589836 | 5,50432464 |
| в том числе твердых : 7 | 0,113899036 | 0,31752824 |
| жидких/газообразных : 16 | 2,197690800 | 5,18679640 |
|  | Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |
| 6035 | (2) 333 1325 |
| 6043 | (2) 330 333 |
| 6053 | (2) 342 344 |
| 6204 | (2) 301 330 |
| 6205 | (2) 330 342 |

Ситуационный план (карта-схема) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения расчетных точек, приведен в приложении А5

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ. Данным рабочим проектом выполнены расчеты вредных выбросов в атмосферу при строительных работах обустройства проектируемых сооружений.

Состав и величина выбросов вредных веществ в атмосферу от источников загрязнения определены в соответствии со следующими документами:

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий». М., Министерство транспорта РФ, 1998;

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники». М., Министерство транспорта РФ, 1998;

- «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)». Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2015;

- «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов». Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2015;

- «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования» РД 39-142-00. Краснодар, Министерство энергетики РФ, ОАО «НИПИгазпереработка», 2000;

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)». Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2012.

Результаты расчета количества выбрасываемых в атмосферу вредных веществ при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений приведены в приложениях И1.

В период строительства источниками загрязнения атмосферы проектируемого куста скважин будут являться:

- Дорожная техника (ИЗА 6201);

- Проезд автотранспорта (ИЗА 6202);

- Заправка автотранспорта (ИЗА 6203);

- Погрузка, выгрузка (ИЗА 6204);

- Сварка (источник ИЗА 6205);

- Окраска (источник ИЗА 6206);

- ДЭС (ИЗА 6207);

- Гидроизоляционные работы (ИЗА 6208).

Параметры источников выбросов на этапе строительства проектируемых объектов приведены в Приложении Ж1 1172.3-ООС1.2

##### Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ. Для оценки воздействия проектируемых сооружений на состояние атмосферного воздуха в процессе их строительства проведен расчет рассеивания вредных выбросов в атмосфере.

Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по всему спектру загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками этапа строительства скважины 1901 куста №4, на ПЭВМ по программе расчета загрязнения атмосферы “Эколог” (версия 4.5), реализующей МРР 2017.

В качестве нормативов ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ приняты максимально-разовые предельно допустимые концентрации в атмосферном воздухе населенных мест.

Расчет рассеивания выполнен в расчетном прямоугольнике размером 2700 ( 3000 м с шагом координатной сетки 200 м.  Ближайшая жилая застройка расположены на расстоянии около 4.5км вне зоны влияния ИЗА площадки куста.

Расчет выполнен в 4 расчетных точках на границе СЗЗ в разных направлениях. Координаты расчетных точек приведены в таблице по тексту

| Код | Координаты (м) | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 1910,00 | 2196,00 | 2,00 | на границе СЗЗ | Север |  |
| 2 | 2290,00 | 1867,00 | 2,00 | на границе СЗЗ | Восток |  |
| 3 | 1958,00 | 1507,00 | 2,00 | на границе СЗЗ | Юг |  |
| 4 | 1617,00 | 1804,00 | 2,00 | на границе СЗЗ | запад |  |

Расположение расчетных точек на границе СЗЗ и жилой зоны приведено в приложении А1.

На этапе строительства расчет приземных концентраций справочный, поскольку воздействие выбросов в период строительства кратковременное и неоднородное, т.к. оборудование работает в разном режиме и порой не совпадает по времени. Результаты расчета и карты приземных концентраций по веществам приведены в приложении Ж1. Превышений нормативных предельно допустимых значений приземных концентраций в расчетных точках на границе СЗЗ и жилой зоны не наблюдается.

Перечень загрязняющих веществ, по которым проводился расчет рассеивания этапе строительства, приведен в таблице по тексту.

| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация | Поправ. коэф. к ПДК ОБУВ * | Фоновая концентр. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет максимальных концентраций | Расчет средних концентраций |  |  |  |  |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |  |  |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,040 | 0,400 | ПДК с/с | 0,040 | 0,040 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,010 | 0,010 | ПДК с/с | 0,001 | 0,001 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,200 | 0,200 | ПДК с/с | 0,040 | 0,040 | 1 | Да | Нет |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,400 | 0,400 | ПДК с/с | 0,060 | 0,060 | 1 | Да | Нет |  |  |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,150 | 0,150 | ПДК с/с | 0,050 | 0,050 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,500 | 0,500 | ПДК с/с | 0,050 | 0,050 | 1 | Да | Нет |  |  |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,000 | 5,000 | ПДК с/с | 3,000 | 3,000 | 1 | Да | Нет |  |  |
| 0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,020 | 0,020 | ПДК с/с | 0,005 | 0,005 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,200 | 0,200 | ПДК с/с | 0,030 | 0,030 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | ПДК м/р | 0,200 | 0,200 | ПДК м/р | 0,200 | 0,020 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,600 | 0,600 | ПДК м/р | 0,600 | 0,060 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 1,000E-06 | 1,000E-05 | ПДК с/с | 1,000E-06 | 1,000E-06 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | ПДК м/р | 0,100 | 0,100 | ПДК м/р | 0,100 | 0,010 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 1210 | Бутилацетат | ПДК м/р | 0,100 | 0,100 | ПДК м/р | 0,100 | 0,010 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 1325 | Формальдегид | ПДК м/р | 0,050 | 0,050 | ПДК с/с | 0,010 | 0,010 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | ПДК м/р | 0,350 | 0,350 | ПДК м/р | 0,350 | 0,035 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,200 | 1,200 | ОБУВ | 1,200 | 1,200 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1,000 | 1,000 | ОБУВ | 1,000 | 1,000 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,000 | 1,000 | ПДК м/р | 1,000 | 0,100 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,500 | 0,500 | ПДК с/с | 0,150 | 0,150 | 1 | Да | Нет |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,300 | 0,300 | ПДК с/с | 0,100 | 0,100 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 6035 | Группа суммации: Сероводород, формальдегид | Группа суммации | - | - | Группа суммации | - | - | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 6043 | Группа суммации: Серы диоксид и сероводород | Группа суммации | - | - | Группа суммации | - | - | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 6053 | Группа суммации: Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора | Группа суммации | - | - | Группа суммации | - | - | 1 | Нет | Нет |  |  |
| 6204 | Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид | Группа суммации | - | - | Группа суммации | - | - | 1 | Да | Нет |  |  |
| 6205 | Группа неполной суммации с коэффициентом "1,8": Серы диоксид и фтористый водород | Группа суммации | - | - | Группа суммации | - | - | 1 | Нет | Нет |  |  |
| *Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. |  |

|  | Вещества, расчет для которых нецелесообразен или не участвующие в расчёте |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Критерий целесообразности расчета E3=0,01 |  |  |
|  | Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |  |  |
|  | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,00 |  |  |
|  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,00 |  |  |

Анализ результатов расчета показывает, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые при строительстве куста №4 во всех расчетных точках на границе расчетной санитарно-защитной зоны, на границе прилегающей жилой зоны на этапе строительства не превышают установленные нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест, фоновые характеристики атмосферы района месторождения и близлежащих населенных пунктов не изменяются.

Результаты расчета рассеивания ЗВ в атмосфере при строительстве куста скважин приведены в Приложении Ж1

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что дополнительное воздействие на состояние атмосферного воздуха в районе расположения куста, которое будет происходить на этапе строительных работ по обустройству проектируемого технологического оборудования, не превысит предельно допустимых нагрузок.

Предложения по установлению предельно допустимых выбросов ПДВ в период строительства. Учитывая временный характер воздействия строительных работ на атмосферный воздух, а также анализ проведенного расчета рассеивания, выбросы всех загрязняющих веществ могут быть рекомендованы в качестве ПДВ. Предложения по нормативам ПДВ при строительстве проектируемых сооружений приведены в таблице по тексту:

| Нормативы выбросов вредных веществ в целом по предприятию |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование вещества | Выброс веществ сущ. | П Д В |  | Год |
|  |  | положение на 2018 г. | г/с | т/год | ПДВ |
|  |  | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000205900 | 0,00033700 | 0,000205900 | 0,00033700 | 2018 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,089114600 | 1,46763300 | 0,089114600 | 1,46763300 | 2018 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,014273900 | 0,23815100 | 0,014273900 | 0,23815100 | 2018 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,014151600 | 0,19776800 | 0,014151600 | 0,19776800 | 2018 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,010725100 | 0,16822900 | 0,010725100 | 0,16822900 | 2018 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1,00E-13 | 0,00006600 | 1,00E-13 | 0,00006600 | 2018 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,221159300 | 1,38681500 | 0,221159300 | 1,38681500 | 2018 |
| 0342 | Фториды газообразные | 0,000439200 | 0,00071900 | 0,000439200 | 0,00071900 | 2018 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | 0,000188900 | 0,00030900 | 0,000188900 | 0,00030900 | 2018 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,250000000 | 0,65280200 | 0,250000000 | 0,65280200 | 2018 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,344444400 | 1,00397700 | 0,344444400 | 1,00397700 | 2018 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000000036 | 0,00000077 | 0,000000036 | 0,00000077 | 2018 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,155264400 | 0,08850100 | 0,155264400 | 0,08850100 | 2018 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,066666700 | 0,15840000 | 0,066666700 | 0,15840000 | 2018 |
| 1325 | Формальдегид | 0,000416700 | 0,00840000 | 0,000416700 | 0,00840000 | 2018 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,144444400 | 0,40768900 | 0,144444400 | 0,40768900 | 2018 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,006444400 | 0,00317100 | 0,006444400 | 0,00317100 | 2018 |
| 2732 | Керосин | 0,028949400 | 0,46055300 | 0,028949400 | 0,46055300 | 2018 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,125000000 | 0,21600000 | 0,125000000 | 0,21600000 | 2018 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,741000000 | 0,02363840 | 0,741000000 | 0,02363840 | 2018 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,091666700 | 0,17688000 | 0,091666700 | 0,17688000 | 2018 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,005188900 | 0,00033600 | 0,005188900 | 0,00033600 | 2018 |
| Всего веществ : | 2,309744536 | 6,66037517 | 2,309744536 | 6,66037517 |  |
| В том числе твердых : | 0,111402036 | 0,37563077 | 0,111402036 | 0,37563077 |  |
| Жидких/газообразных : | 2,198342500 | 6,28474440 | 2,198342500 | 6,28474440 |  |

В результате анализа расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при эксплуатации проектируемых сооружений в рабочем режиме не выявлено превышения ПДК на границе санитарно-защитной зоны, поэтому расчетные значения выбросов вредных веществ рекомендованы в качестве нормативов ПДВ.

### 2.2.3 Химическое воздействие на атмосферный воздух на этапе эксплуатации проектируемого куста

Процессы эксплуатации проектируемых сооружений будут сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Эксплуатация проектируемых объектов предусматривает работу технологического оборудования.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха по данному проекту является технологическое оборудование (1172.1-ООС.1.1): БДР, обвязка технологического оборудования, емкость для производственных стоков, и проектируемое технологическое оборудование по данному проекту: обвязка технологического оборудования скважины 1903.

Загрязнение атмосферного воздуха будет происходить через неплотности фланцевых соединений и запорно-регулирующую арматуру проектируемого оборудования.

В составе технической части проекта будет предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия проектируемых сооружений на состояние атмосферного воздуха (применение современной запорной арматуры, трубопроводов, аппаратуры, оборудования, современных контрольно-измерительных приборов и автоматики и другие решения). Контроль состояния атмосферного воздуха должен проводиться в рамках существующей программы мониторинга.

Расчет выбросов загрязняющих веществ на этапе эксплуатации приведен в приложении И2 (книга 2 1172.3-ООС 1.2).

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу проектируемыми источниками скважины 1903 на этапе эксплуатации с учетом ранее запроектированных источников (1172.1-ООС.1.1) приведен в таблице по тексту.

| Загрязняющее вещество | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,00800 | 2 | 0,000004500 | 0,00003665 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | ПДК м/р | 200,00000 | 4 | 0,005422190 | 0,03825997 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | ПДК м/р | 50,00000 | 3 | 0,002005450 | 0,01632392 |
| 0602 | Бензол | ПДК м/р | 0,30000 | 2 | 0,000026190 | 0,00021380 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 0,000010360 | 0,00013434 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,60000 | 3 | 0,000014330 | 0,00006724 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | ПДК м/р | 1,00000 | 3 | 0,000278300 | 0,00024600 |
| Всего веществ : 7 | 0,007761320 | 0,05528192 |
| в том числе твердых : 0 | 0,000000000 | 0,00000000 |
| жидких/газообразных : 7 | 0,007761320 | 0,05528192 |

Ситуационный план (карта-схема) района строительства с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов на этапе эксплуатации приведен в Приложении А2.

Схема расположения источников загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемых сооружений на площадке куста №4 с экспликацией объектов и сооружений и указанием источников загрязнения атмосферы приведена на ситуационном плане (Приложение А6).

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ. Данным рабочим проектом выполнены расчеты вредных выбросов в атмосферу при эксплуатации проектируемых сооружений.

Состав и величина выбросов вредных веществ в атмосферу от источников загрязнения определены в соответствии со следующими документами:

- «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования» РД 39-142-00. Краснодар, Министерство энергетики РФ, ОАО «НИПИгазпереработка», 2000;

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)». Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2012.

Результаты расчета количества выбрасываемых в атмосферу вредных веществ при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений приведены в приложениях И2.

На этапе эксплуатации согласно принятым технологическим решениям, источниками загрязнения атмосферы проектируемого куста скважин будут являться:

Выбросы от проектируемых источников:

- неплотности обвязки устьев скважин (ИЗА 6105);

Выбросы от запроектированных ранее ИЗА (1172.2-ООС.1.1):

- неплотности обвязки устьев скважин (ИЗА 6101);

- БДР (ИЗА 6102);

- Емкость производственных стоков (ИЗА 6103).

- неплотности обвязки устьев скважин (ИЗА 6104);

Расчет выбросов загрязняющих веществ от проектируемых источников приведен в приложении И2. На основании данных по выбросам вредных веществ в атмосферу определена категория проектируемого предприятия с точки зрения его воздействия на качество атмосферного воздуха. Расчет выполнен в соответствии с "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное), ОАО НИИ Атмосфера" , СПб., 2012..

Проектируемое предприятие относится к 4 категории опасности. Расчет категории опасности предприятия представлен в Приложении М.

##### Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ. Для оценки воздействия проектируемых сооружений на состояние атмосферного воздуха в процессе их строительства проведен расчет рассеивания вредных выбросов в атмосфере.

Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по всему спектру загрязняющих веществ, выбрасываемых проектируемыми источниками куста №4 скважина 1903 с учетом ранее запроектированных ИЗА (1172.1-ООС.1.1), на ПЭВМ по программе расчета загрязнения атмосферы “Эколог” (версия 4.5), реализующей МРР 2017.

В качестве нормативов ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ приняты максимально-разовые предельно допустимые концентрации в атмосферном воздухе населенных мест.

Расчет рассеивания выполнен в расчетном прямоугольнике размером 2700 ( 3000 м с шагом координатной сетки 200 м.  Ближайшая жилая застройка расположены на расстоянии около 4.5км вне зоны влияния ИЗА площадки куста.

Расчет выполнен в 4 расчетных точках на границе СЗЗ в разных направлениях. Координаты расчетных точек приведены в таблице по тексту

| Код | Координаты (м) | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 1910,00 | 2196,00 | 2,00 | на границе СЗЗ | Север |  |
| 2 | 2290,00 | 1867,00 | 2,00 | на границе СЗЗ | Восток |  |
| 3 | 1958,00 | 1507,00 | 2,00 | на границе СЗЗ | Юг |  |
| 4 | 1617,00 | 1804,00 | 2,00 | на границе СЗЗ | запад |  |

Расположение расчетных точек на границе СЗЗ и жилой зоны приведено в приложении А2.

На этапе эксплуатации расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен на летний период без учета фонового загрязнения, поскольку в фоновом загрязнении не участвуют вещества выбросов проектируемых объектов. Расположение проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ куста скважин с экспликацией сооружений показаны в Приложении А6.

Карта-схема района расположения площадки предприятия приведена в Приложении А5.

Параметры источников выбросов ЗВ в атмосферу площадки куста скважин приведены в Приложении Е. Результаты расчетов рассеивания по всем ингредиентам приведены в Приложении Ж2 с картограммами.

Перечень загрязняющих веществ, по которым проводился расчет рассеивания, приведен в таблице по тексту.

| Код | Наименование вещества | Предельно допустимая концентрация | Поправ. коэф. к ПДК ОБУВ * | Фоновая концентр. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет максимальных концентраций | Расчет средних концентраций |  |  |  |  |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |  |  |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,008 | 0,008 | ПДК м/р | 0,008 | 8,000E-04 | 1 | Нет | Нет |  |  |
| *Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. |  |

|  | Вещества, расчет для которых нецелесообразен или не участвующие в расчёте |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Критерий целесообразности расчета E3=0,01 |  |  |
|  | Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |  |  |
|  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,00 |  |  |
|  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,00 |  |  |
|  | 0602 | Бензол | 0,00 |  |  |
|  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,00 |  |  |
|  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,00 |  |  |
|  | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,01 |  |  |

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы, приведен в таблице по тексту

| Загрязняющее вещество | Номер контрольной точки | Допустимый вклад Сд в долях ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК | Источники, дающие наибольший вклад | Принадлежность источника (площадка, цех) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № источника на карте -схеме | % вклада |  |
| код | наименование |  |  | в жилой зоне | на границе СЗЗ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 | 0,0000 | ---- | 0,0004 | 6103 | 80,05 | Плщ: куст 4 |

Анализ результатов расчета показывает, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые источниками площадки куста скважин во всех расчетных точках на границе расчетной санитарно-защитной зоны, на границе ближайшей жилой зоны не превышают установленные нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест.

Результаты расчета приземных концентраций на границах ближайшей жилой зоны и СЗЗ показывают, что эксплуатация объектов площадки куста скважин не изменяет фоновые характеристики атмосферы района месторождения и близлежащих населенных пунктов и не оказывает воздействия на состояние атмосферы в жилой зоне.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что дополнительное воздействие на состояние атмосферного воздуха в районе расположения куста №4 скважины 1903, которое будет происходить при эксплуатации проектируемого технологического оборудования, не превысит предельно допустимых нагрузок.

Предложения по установлению предельно допустимых выбросов ПДВ в период эксплуатации. Предложения по нормативам ПДВ для 7 веществ при эксплуатации проектируемых сооружений представлены в таблице по тексту.

| Нормативы выбросов вредных веществ в целом по предприятию |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование вещества | Выброс веществ сущ. | П Д В |  | Год |
|  |  | положение на 2018 г. | г/с | т/год | ПДВ |
|  |  | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000004500 | 0,00003665 | 0,000004500 | 0,00003665 | 2018 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,005422190 | 0,03825997 | 0,005422190 | 0,03825997 | 2018 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,002005450 | 0,01632392 | 0,002005450 | 0,01632392 | 2018 |
| 0602 | Бензол | 0,000026190 | 0,00021380 | 0,000026190 | 0,00021380 | 2018 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,000010360 | 0,00013434 | 0,000010360 | 0,00013434 | 2018 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,000014330 | 0,00006724 | 0,000014330 | 0,00006724 | 2018 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,000278300 | 0,00024600 | 0,000278300 | 0,00024600 | 2018 |
| Всего веществ : | 0,007761320 | 0,05528192 | 0,007761320 | 0,05528192 |  |
| В том числе твердых : | ------- | ------- | ------- | ------- |  |
| Жидких/газообразных : | 0,007761320 | 0,05528192 | 0,007761320 | 0,05528192 |  |

### 2.2.4 Физическое воздействие на атмосферный воздух на этапе эксплуатации

Процессы строительства и эксплуатации проектируемых сооружений будут сопровождаться шумовым загрязнением от технологического оборудования и транспорта. Наиболее значимыми источниками шума на рассматриваемом объекте являются: шум насосного оборудования, транспорт.

Характеристика существующего уровня шумового воздействия на участке изысканий дается на основании результатов измерений, проведенных специалистами геотехнической лаборатории ООО НПФ «ИСИз».

Протокол измерения уровня шума приведен в приложении Г6.

Результаты показали, что измеренные величины эквивалентного и максимального уровня звука на обследованной территории соответствуют требованиям санитарных норм.

Оценка шумового воздействия в период строительства куста 4

Степень воздействия физических факторов (шум) оценена на основе нормативных источников: Защита от шума СНИП II-12-77, 2003, ГОСТ 12.1.012-90 и программного комплекса (ПК) "Эколог - ШУМ" (Интеграл), который предназначен для расчета зон акустического воздействия промышленных и иных объектов на окружающую среду.

Расчет позволяет определить акустическое воздействие источников шума в расчетных точках на границе СЗЗ и на границе ближайшей жилой зоны.

Основными источниками шума при строительстве проектируемого куста является дорожная техника, сварочный аппарат. Расчет выполнен в дневное время, так как в ночное время строительная техникам не работает.

Шумовые характеристики аналогичного оборудования приведены по результатам инструментальных замеров, выполненных на месторождениях АО «Белкамнефть» им.А.А.Волкова (протокол измерения уровня шума - приложение Г8)

Расчеты шумового воздействия, создаваемого источниками объекта выполнены на расчетных точках на границе производственной зоны - расчетные точки №№ 10-13.

В целом физическое воздействие на этапе строительства не оказывает значительного воздействия на окружающую среду и тем более на близлежащие населенные пункты. Уровень шумового воздействия в период строительства не превышает предельно допустимые уровни на производственной площадке.

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета

Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.2.4780 (от 21.09.2017) [3D]

Серийный номер 02-16-0031, ООО "Удмуртгазпроект"

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

| N | Объект | Координаты точки | Пространственный угол | Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | La.экв | В расчете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | Высота подъема (м) |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 001 | ДЭС | 1966.50 | 1828.00 | 0.00 | 12.57 | 1.5 | 67.0 | 77.0 | 75.0 | 72.0 | 71.0 | 69.0 | 63.0 | 58.0 | 49.0 | 72.0 | Да |
| 002 | бульдозер | 1952.00 | 1867.00 | 0.00 | 12.57 | 1.5 | 86.0 | 89.0 | 94.0 | 91.0 | 88.0 | 88.0 | 85.0 | 79.0 | 78.0 | 92.0 | Да |
| 003 | сварка | 1927.00 | 1864.50 | 0.00 | 12.57 | 1.5 | 83.0 | 86.0 | 91.0 | 88.0 | 85.0 | 85.0 | 82.0 | 76.0 | 75.0 | 89.0 | Да |

1.2. Источники непостоянного шума2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

| N | Объект | Координаты точки | Тип точки | В расчете |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | Высота подъема (м) |  |  |
| 010 | Расчетная точка | 1921.50 | 1799.50 | 1.50 | Расчетная точка пользователя | Да |
| 011 | Расчетная точка | 1905.50 | 1893.50 | 1.50 | Расчетная точка пользователя | Да |
| 012 | Расчетная точка | 1982.50 | 1904.50 | 1.50 | Расчетная точка пользователя | Да |
| 013 | Расчетная точка | 1979.50 | 1808.00 | 1.50 | Расчетная точка пользователя | Да |

2.2. Расчетные площадки

| N | Объект | Координаты точки 1 | Координаты точки 2 | Ширина (м) | Высота подъема (м) | Шаг сетки (м) | В расчете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  | X | Y |  |
| 002 | Расчетная площадка | -2.50 | 1458.75 | 2858.50 | 1458.75 | 2919.50 | 1.50 | 260.09 | 265.41 | Да |

Вариант расчета: "Новый вариант расчета"

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка пользователя

| Расчетная точка | Координаты точки | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La.экв | La.макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | Расчетная точка | 1921.50 | 1799.50 | 1.50 | 58.4 | 61.6 | 66.4 | 63.3 | 60.3 | 60.2 | 56.7 | 49.1 | 42.2 | 64.30 |  |
| 011 | Расчетная точка | 1905.50 | 1893.50 | 1.50 | 61.4 | 64.4 | 69.4 | 66.4 | 63.3 | 63.2 | 60 | 53 | 48.4 | 67.50 |  |
| 012 | Расчетная точка | 1982.50 | 1904.50 | 1.50 | 60.2 | 63.2 | 68.2 | 65.1 | 62.1 | 62 | 58.7 | 51.5 | 46.2 | 66.20 |  |
| 013 | Расчетная точка | 1979.50 | 1808.00 | 1.50 | 58.8 | 62.6 | 66.8 | 63.7 | 60.8 | 60.6 | 57 | 49.6 | 42.8 | 64.70 |  |

Карта схема расчета шумового давления в дневное время

Анализ результатов расчета шума

Анализ результатов расчетов показывает, что шумовое давление при строительстве на площадке проектируемых объектов не превышает допустимые уровни на рабочих местах, допустимые уровни для населенных пунктов достигаются на расстоянии около 200м от границы промплощадки.

Действие источников шума при строительстве проектируемых объектов соответствует санитарным нормам установленными СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» Влияние ИШ при строительстве проектируемых объектов на окружающую территорию незначительно.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что дополнительное шумовое воздействие на состояние атмосферного воздуха в районе расположения куста 4, которое будет происходить при строительстве проектируемого технологического оборудования, не превысит предельно допустимых нагрузок. Влияние проектируемых источников шума на окружающую среду незначительно.

Оценка шумового воздействия на этапе эксплуатации

Степень воздействия физических факторов (шум) оценена на основе нормативных источников: Защита от шума СНИП II-12-77, 2003, ГОСТ 12.1.012-90 и программного комплекса (ПК) "Эколог - ШУМ" (Интеграл), который предназначен для расчета зон акустического воздействия промышленных и иных объектов на окружающую среду.

Расчет позволяет определить акустическое воздействие источников шума в расчетных точках на границе СЗЗ и на границе ближайшей жилой зоны.

Основными источниками шума на территории проектируемого куста является оборудование скважин и КТП.

Шумовые характеристики аналогичного оборудования приведены по результатам инструментальных замеров, выполненных на месторождениях АО «Белкамнефть» им.А.А.Волкова (протокол измерения уровня шума - приложение Г8)

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета

Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.2.4780 (от 21.09.2017) [3D]

Серийный номер 02-16-0031, ООО "Удмуртгазпроект"

1. Исходные данные

1.1. Источники постоянного шума

| N | Объект | Координаты точки | Пространственный угол | Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | La.экв | В расчете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | Высота подъема (м) |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 002 | КТП1 | 1969.00 | 1827.50 | 0.00 | 12.57 |  | 64.0 | 67.0 | 72.0 | 69.0 | 66.0 | 66.0 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 70.0 | Да |
| 003 | КТП2 | 1998.50 | 1832.00 | 0.00 | 12.57 |  | 64.0 | 67.0 | 72.0 | 69.0 | 66.0 | 66.0 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 70.0 | Да |

1.2. Источники непостоянного шума

| N | Объект | Координаты точек (X, Y, Высота подъема) | Ширина (м) | Высота (м) | Пространственный угол | Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | t | T | La.экв | La.макс | В расчете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  |  |  |
| 001 | куст скважин №№1880,1901,1903 | (1953.5, 1866.5, 0), (1987, 1871.5, 0) | 10.00 |  | 12.57 | 1.5 | 47.0 | 40.0 | 51.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 52.0 | 51.0 | 46.0 |  |  | 56.0 |  | Да |

2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

| N | Объект | Координаты точки | Тип точки | В расчете |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | Высота подъема (м) |  |  |
| 1 | Расчетная точка | 1972.50 | 2204.50 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 2 | Расчетная точка | 2327.00 | 1865.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 3 | Расчетная точка | 1961.50 | 1503.50 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 4 | Расчетная точка | 1618.00 | 1823.50 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 5 | Расчетная точка | 1753.50 | 1556.50 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |

2.2. Расчетные площадки

| N | Объект | Координаты точки 1 | Координаты точки 2 | Ширина (м) | Высота подъема (м) | Шаг сетки (м) | В расчете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  | X | Y |  |
| 002 | Расчетная площадка | 578.00 | 1697.50 | 3410.00 | 1697.50 | 2423.00 | 1.50 | 200.00 | 200.00 | Да |

Вариант расчета: "Новый вариант расчета"

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")

3.1. Результаты в расчетных точках

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны

| Расчетная точка | Координаты точки | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La.экв | La.макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная точка | 1972.50 | 2204.50 | 1.50 | 16.3 | 14.3 | 21.5 | 20.2 | 21.9 | 23.1 | 17.2 | 8 | 0 | 25.70 | 26.90 |
| 2 | Расчетная точка | 2327.00 | 1865.00 | 1.50 | 16.1 | 14.7 | 21.6 | 20 | 21.4 | 22.6 | 16.5 | 6.6 | 0 | 25.20 | 26.30 |
| 3 | Расчетная точка | 1961.50 | 1503.50 | 1.50 | 16.1 | 15.1 | 21.8 | 20.1 | 21.4 | 22.5 | 16.4 | 6.4 | 0 | 25.10 | 26.20 |
| 4 | Расчетная точка | 1618.00 | 1823.50 | 1.50 | 16.1 | 14.4 | 21.5 | 20 | 21.6 | 22.8 | 16.7 | 7.2 | 0 | 25.40 | 26.50 |
| 5 | Расчетная точка | 1753.50 | 1556.50 | 1.50 | 15.7 | 14.4 | 21.2 | 19.7 | 21 | 22.1 | 16 | 5.7 | 0 | 24.70 | 25.90 |

Карта схема расчета шумового давления в дневное время

Анализ результатов расчета шума

Анализ результатов расчетов показывает, что появление на площадке проектируемого объекта не меняет значения величин шумового давления в точках замера по сравнению с фоновыми. Суммирование результатов влияния проектируемых источников с фоновыми значениями представлены в таблице 2.5.4. для расчетов эквивалентного и максимального уровней шума в соответствии с формулой 19 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» определяют суммарные октавные уровни звукового давления Lсум, дБ, во вспомогательной расчетной точке (на расстоянии 2 м от наружного ограждения защищаемого от шума помещения) от всех источников шума по формуле

,       (19)

где Li — уровень звукового давления от i-го источника, дБ;»

|  | Величина шумового давления по замерам, дБА | 100.1Li | Величина шумового давления от действия проектируемых источников, дБА | 100,1Li | Lсум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дневное время |  |  |  |  |  |
| Расч. точка пользователя №5, точка замера №1 | 34,15 | 2600,15956 | 24,7 | 295,1209 | 34,6169 |
| Ночное время |  |  |  |  |  |
| Расч. точка пользователя №5, точка замера №2 | 29,38 | 866,961876 | 24,7 | 295,1209 | 30,6524 |

Итоговые значения в точках замера с учетом проектируемых источников изменились не более чем на 1,27 дБА в ночное время и на 0,47 дБА в дневное. Действие проектируемых источников шума соответствует санитарным нормам установленными СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» Влияние проектируемых источников шума на окружающую территорию практически отсутствует.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что дополнительное шумовое воздействие на состояние атмосферного воздуха в районе расположения куста №4, которое будет происходить при эксплуатации проектируемого технологического оборудования, не превысит предельно допустимых нагрузок. Влияние проектируемых источников шума на окружающую среду практически отсутствует.

Оценка воздействия электромагнитного излучения. Источниками образования электромагнитных полей (ЭМП) на территории проектируемых объектов являются:

- Комплектные трансформаторные подстанции типа «киоск» (КТП) на номинальное напряжение 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА в количестве 2 шт.

Влияние от КТП оценено на основе измерений, выполненных на аналогичных КТП, установленных на кустах скважин. Интенсивность излучаемого ЭМП определена непосредственно у стенок КТП, с четырех сторон, протокол измерений приведен в приложении Г9.

Результаты измерений сведены в таблицу по тексту:

| Место измерения | Напряженность электрического поля, кВ/м | Интенсивность МП, А/м |
| --- | --- | --- |
|  | нормативное значение1 | фактическое значение | нормативное значение2 | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КТП 630 кВА | 15 | от 0,109 до 0,324 | 16 | от 0,105 до 0,140 |

Примечание: 1 – предельно-допустимые уровни напряженности электрического поля приведены согласно Санитарным нормам и правилам защиты … [24];

2 - предельно-допустимые уровни магнитных полей приведены согласно табл. 1 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 [25].

Замеренные величины напряженности электрического поля и интенсивности магнитного поля, создаваемые комплектными трансформаторными подстанциями, установленными на кустах скважин крайне малы в сравнении с ПДУ для населенной местности вне зоны жилой застройки, что позволяет сделать вывод об отсутствии какого-либо влияния КТП на население.

### 2.2.5 Воздействие на геологическую среду

Воздействие на геологическую среду проектируемых объектов будет минимальным, так как проявится, прежде всего, в период строительно-монтажных работ. При этом будет происходить изменение микрорельефа, разрыхление и уплотнение грунта, изменение условий поверхностного стока и инфильтрации в связи со строительством технологических сооружений, прокладкой коммуникаций (трубопроводов, автопроездов).

Основанием проектируемых сооружений на преобладающей площади будут являться глинистые грунты, исключающие возникновение резких деформаций, нарушений и связанных с ними аварий.

Осложняющие строительство и эксплуатацию данной системы природные факторы на рассматриваемом участке месторождения отсутствуют.

В целом обустройство куста №4 в объеме проектирования значительных изменений в геологическом состоянии территории не вызовет при условии соблюдения проектных и технологических решений, проведения комплекса природоохранных мероприятий.

При выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий и сохранении локализации техногенных воздействий риск нарушения экологического равновесия рассматриваемой территории будет минимизирован.

### 2.2.6 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Одним из наиболее уязвимых в экологическом отношении элементов окружающей природной среды в районе нефтепромысловых объектов является приповерхностная гидросфера. Это объясняется большой подвижностью поверхностных и подземных вод, скоростью миграции химических элементов особенно в периоды паводков.

Наиболее неблагоприятными периодами года в отношении возможного загрязнения гидросферы являются периоды снеготаяния и ливневых дождей. В это время возможна инфильтрация загрязняющих веществ, находящихся на поверхности, во временный горизонт грунтовых вод и их поверхностный снос кратковременными водотоками. Площадь распространения загрязняющих веществ в этом случае будет зависеть от их количества на поверхности, фильтрационных свойств грунтов, наличия и плотности растительного покрова.

Вредным и токсичным веществом, способным нанести при аварийных ситуациях ущерб поверхностным и подземным водам, на проектируемых объектах, является газовый конденсат.

Загрязнение поверхностных и подземных вод возможно как при незначительных не проявляющихся на поверхности утечках, вызванных неисправностью оборудования, так и при аварийных ситуациях.

Наиболее негативное воздействие на приповерхностную гидросферу возможно при возникновении аварийных ситуаций, возможными причинами возникновения которых могут быть нарушение норм технологического режима и внешние воздействия природного и техногенного характера.

Распространение возможного загрязнения будет происходить по направлению движения грунтовых вод от водоразделов к долинам рек.

Площадка проектируемого куста не попадает в водоохранную зону.

Количество дождевых (талых) вод рассчитывается с учетом 3-х этапов строительства. Расход сточных вод определяется путем сравнения количества дождевых и талых вод.

Количество дождевых сточных вод определено по методическому пособию «Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва 2015.

Максимальный суточный объем дождевых сточных вод приведен в таблице по тексту.

| Наименование объекта водоотведения | Слой осадков, мм | F, га | Fi, га щебень | Fi, га бетон | Fi, га грунт | Коэф-т стока Ψmid | Объем, м3 | Объем принятой емкости, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №1903 | 6,5 | 0,4664 | 0,0675 | 0,0083 | 0,3906 | 0,24 | 7,3 | 12,5 |

Максимальный суточный объем талых вод определен по методическому пособию «Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ОАО «НИИ ВОДГЕО», Москва 2015г.

Максимальный суточный объем талых вод приведен в таблице по тексту.

| Наименование объекта водоотведения | Слой осадков, мм | Площадь очищаемая от снега, га | Коэф-т увоза и уборки снега (Kу) | Коэф-т стока | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №11901 | 20 | 0,4 | 1-0,4/0,4664=0,18 | 0,7 | 9,40 |

За расчетный объем принимаем Wос.т. = 9,40 м3 – куст №4;

Среднегодовой объем дождевых и талых вод, стекающий с территорий скважины №1903 ( с учетом 3-х этапов строительства)

| Наименование объекта водоотведения | Площадь стока, Fi, га | Общий коэф-т стока дождевых вод, Ψд | Общий коэф-т стока талых вод, Ψт | Нд, мм | Нт, мм | Объем дождевых стоков, м3/год | Объем талых стоков, м3/год | Общий объем, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | щебень | бетон | грунт | для щебеночных покрытий | для водонепро- ницаемых покрытий | для грунтовых поверхностей |  |  |  |  |  |  |
| Скв. №1903 | 0,0675 | 0,0085 | 0,3906 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,254 | 360 | 152 | 426,0 | 126,04 | 552,04 |

По мере наполнения емкостей, стоки откачиваются передвижными средствами и вывозятся на очистные сооружения УПН Юськинского нефтяного месторождения, с последующей закачкой в систему ППД согласно техническим условиям (приложение Н3).

Очистные сооружения предназначены для очистки сточных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов, а также обеззараживания и газоотделения.

| Наименование очистных сооружений, метод очистки | Наименование и концентрация загрязнений после очистных сооружений, мг/л | Место поступления очищенных сточных вод |
| --- | --- | --- |
| ОСК Юськинского месторождения нефти | Нефтепродукты до 50 мг/л; взвешенные вещества до 30 мг/л. | Система ППД |

Средняя концентрация загрязнений в дождевых, талых стоках, сбрасываемых с объекта, принимается по ВНТП 3-85 и приведена в таблице по тексту

| Объекты водоотведения | Содержание в исходной воде, мг/л |
| --- | --- |
|  | нефти | механических примесей | БПК |
| Дождевые воды | 100 | 300 | 40 |

Концентрация загрязнений стоков после очистных сооружений, для использования в системе ППД не превышает допустимых концентраций, установленных для заводнения нефтяных пластов и поддержания пластового давления (нефтепродукты: до 50мг/л, взвешенные вещества: до 50 мг/л).

В период строительства доставку воды планируется осуществлять автотранспортом (автомобили с цистернами). Доставку технической воды для промывки и испытания нефтепроводов осуществляется с п/б «Вятка», 45км. Для питьевых нужд планируется использовать привозную покупную бутилированную воду, для хозяйственно-бытовых нужд – с п/б «Вятка», 45км. (приложение Н2)

Потребность в воде на производственные нужды:

| № п/п | Участок | Длина, м | Ø, мм | V1 воды на промывку (см.прим.п.1), м3 | V2 воды на испытания (см.прим.п.2), м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтегазосборный трубопровод | 2045 | 114 | (35,4х2045)/1000=72,4 | (15,6х2045)/1000=31,9 |
| 2 | Технологические трубопроводы | 90 | 89 | (16,88х90)/1000=1,5 | (7,85х90)/1000=0,71 |
| ИТОГО | 73,9 | 32,6 |

1. Объем воды на промывку трубопровода принят согласно ГЭСН 2001-25, таблица ГЭСН 25-12-007.

2. Объем воды на гидроиспытания трубопровода принят согласно ГЭСН 2001-25, таблица ГЭСН 25-12-012.

Суммарная потребность в воде приведена с учетом ее повторного использования при последовательном обустройстве проектируемых объектов. (1172-ПОС)

Вывоз воды после промывки и испытания трубопроводов предусматривается на очистные сооружения УПН Юськинского нефтяного месторождения с последующей закачкой в систему ППД. (приложение Н3)

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

где qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр = 38 чел. - численность рабочих в наиболее загруженную смену;

Kч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд = 38 х 0,8 = 30 чел. - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

t1 = 45 мин. - продолжительность использования душевой установки;

t = 8 ч - число часов в смене.

;

Качество воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества» и СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Для предотвращения слива загрязненной воды на местность на территории бытовых городков предусмотрена установка ёмкостей для хоз. - бытовых стоков с обязательным вывозом по мере накопления для обезвреживания на очистные сооружения. Договор на прием сточных вод приведен в приложении Н1. При обустройстве куста на площадке бытового городка предусматривается размещение емкости V=1,5м3.

Согласно требований п.4.14.3 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» расход воды для пожаротушения на период строительства составляет Qпож=5л/с

### 2.2.7 Воздействие на почвы, растительный и животный миря

Воздействие на флору, фауну и природные ландшафты в целом присутствует на всех этапах строительства проектируемых объектов, имеет сложный характер, определяемый спецификой миграции различных поллютантов в природных средах. Прямое попадание загрязняющих веществ в растительные и животные организмы в значительных масштабах возможно только при аварийных ситуациях.

Помимо прямого воздействия на определенный компонент биогеоценозов может прослеживаться косвенное влияние загрязняющих веществ при их переносе, миграциях и аккумуляции в различных природных средах, а также усиление воздействия определенных сочетаний загрязняющих веществ при их одновременном присутствии. Не исключаются отдаленные по времени и пространству негативные эффекты, обусловленные наличием сложных и нелинейных связей в экосистемах различного уровня.

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир являются:

- загрязнение атмосферного воздуха взвешенными и химическими веществами;

- шумовые, вибрационные, световые виды воздействий при строительстве объекта.

Химическое воздействие на почво-грунты исследуемой территории возможно в результате разлива горюче-смазочных материалов, образования бытовых отходов.

Механическое воздействие на почво-грунты связано с производством земляных работ: расчисткой строительных площадок, проходкой траншей, котлованов.

Возможна активизация эрозионных процессов при недостаточном соблюдении технологических и природоохранных норм строительных работ, нарушение естественного дренажа и поверхностного стока.

При эксплуатации объекта необходимо обеспечить соблюдение требований технологических регламентов и условий эксплуатации объекта.

Возможная активизация эрозионных процессов, пучение грунта, подтопление могут происходить при несоблюдении противоэрозионных мероприятий, проектных природоохранных решений, недостаточной дисциплины персонала, некачественно выполненных строительно-монтажных работах.

### 2.2.8 Воздействие отходов производства и потребления на состояние

### окружающей среды

Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду зависит от вида и количества образующихся отходов, их класса опасности, способов размещения и обезвреживания.

Количество и виды образующихся отходов зависят от стадии технологического процесса. В период строительства объекта образуются обтирочный материал и отработанные масла при эксплуатации строительной техники, отходы строительных материалов, твердые бытовые отходы.

В процессе эксплуатации проектируемых сооружений образуются отходы при ремонте и обслуживании оборудования.

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на 5 классов опасности:

I класс – чрезвычайно опасные отходы;

II класс – высокоопасные отходы;

III класс – умеренно опасные отходы;

IV класс – малоопасные отходы;

V класс – практически неопасные отходы.

Сведения об отходах, образующихся в процессе эксплуатации, их характеристики и классы опасности приведены в таблице.

| Наименование отходов по ФККО-2017 | Место образования отходов (производство) | Класс опасности отходов ФККО-2017 | Агрегатное состояние физическая форма | Количество, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отходы минеральных масел моторных | Обслуживание оборудования | 4 06 110 01 31 3 3 кл | Прочие дисперсные системы | 0,065 |
| Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, не-загрязненные | Обслуживание оборудования | 4 31 120 01 51 5 5 кл | Смесь твердых материалов (включая волокна) изделий | 0,003 |

В период эксплуатации скважины 1903 образуются отходы 3 класса опасности – 0,065т/год, 5 класса опасности – 0,003 т/год. Всего отходов – 0,068 т/год. Расчет количества образующихся отходов в период эксплуатации и характеристика отходов приведены в книге 2 1172.3-ООС.1.2 приложения Л2, Л3.

В период эксплуатации скважины 1880 согласно 1 этапу (1171.1-ООС.1.1) образуются отходы 3 класса опасности – 0,28т/год, 5 класса опасности – 0,003 т/год. Всего отходов – 0,283 т/год.

При введении в эксплуатацию дополнительно скважины 1901 согласно 2 этапу в целом на кусте 4 образуются отходы 3 класса опасности – 0,345т/год, 5 класса опасности – 0,006 т/год. Всего отходов – 0,351 т/год.

При введении в эксплуатацию дополнительно скважины 1903 согласно 3 этапу в целом на кусте 4 образуются отходы 3 класса опасности – 0,41т/год, 5 класса опасности – 0,009 т/год. Всего отходов – 0,351 т/год.

Сведения об отходах, образующихся в процессе строительства, их характеристики и классы опасности приведены в таблице.

| Наименование отходов по ФККО-2017 | Место образования отходов (производство) | Класс опасности Отходов ФККО-2017 | Агрегатное состояние физическая форма | Количество, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | Тара из-под ЛКМ | 4 68 112 01 51 3 3 кл | Твердое | 0,243 |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | Ветошь промасленная | 9 19 204 02 60 3 3 кл. | Изделия из волокон | 0,06 |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный | Жизнедеятельность строительной бригады | 7 33 100 01 72 4 4 кл. | Смесь твердых материалов (включая волокна) изделий | 1,0 |
| Шлак сварочный | Сварка | 9 19 100 02 20 4 4 кл. | Твердое | 0,029 |
| Лом и отходы стальных изделий незагрязненные | Монтаж труб, оборудования, обрезки стальных труб | 4 61 200 02 21 5 5 кл. | Твердые | 0,318 |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | Сварка труб | 9 19 100 01 20 5 5 кл. | Твердое | 0,032 |
| спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши | Строительные работы | 4 02 131 01 62 5 5 кл | Твердое | 0,115 |
| Лом железобетон-ных изделий, отхо-да железобетона в кусковой форме | Строительные работы | 82230101215 5 кл | Твердое | 0,531 |
| Отходы цемента в кусковой форме | Строительные работы | 82210101215 5 кл | Твердое | 0,168 |

В период строительства образуются отходы 3 класса опасности – 0,303т/период, 4 класса опасности – 1,029 т/период, 5 класса опасности – 1,164 т/год. Всего отходов – 2,496 т/год. Расчет количества образующихся отходов в период строительства и характеристика отходов приведены в книге 2 1172.3-ООС.1.2 приложения Л1, Л3.

Для складирования промышленных отходов требуются значительные площади, при этом возможно загрязнение близлежащей территории, поверхностных и подземных вод вредными веществами. Для безопасного складирования отходов необходимо учитывать взаимное расположение промышленных площадок, селитебных территорий и мест размещения отходов.

Основным элементом в обращении с отходами является их раздельный сбор и временное хранение на специально оборудованных площадках в пределах строящегося объекта с последующим постоянным размещением не утилизируемых отходов на полигонах.

Условия сбора, накопления и временного хранения отходов определяются в зависимости от класса опасности отхода и организации мест их хранения, способов упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары (в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03):

- отходы I класса опасности хранятся в герметизированной таре (контейнеры, спецупаковка);

- отходы II класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые емкости, бочки);

- отходы III класса опасности хранятся в бумажных, тканевых мешках, емкостях;

- отходы IV и V класса опасности хранятся открыто – навалом, насыпью на специальных площадках.

Транспортировка отходов должна производиться с соблюдением правил экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении погрузочно-разгрузочных операций и перевозке.

При соблюдении правил складирования, утилизации, захоронения и транспортировки образующихся отходов, воздействие на окружающую среду будет минимальным.

### 2.2.9 Воздействие аварийных ситуаций на состояние окружающей среды

Главной потенциальной опасностью эксплуатации нефтепроводов являются вероятные аварии с выходом нефти в окружающую среду.

Аварии на нефтепроводном транспорте сходны по сценариям: порыв нефтепровода с последующим истечением нефти. Дальнейшее развитие аварий зависит от множества факторов: погодных, природных условий, доступности аварийного участка и т.д.

В качестве исходного события при моделировании аварии на нефтепроводах рассматривается нарушение его целостности, приводящее к выбросу наружу транспортируемого вещества:

- обрыв, который может произойти из-за гидравлического удара, механического повреждения или от термического расширения или сжатия;

- свищ, который может возникнуть вследствие эрозии материала трубопровода в местах изменения его геометрии, либо явиться результатом внутренней, или внешней коррозии.

Последствия аварий на линейной части трубопроводов определяются:

- характером разгерметизации (разрушения) трубопровода;

-давлением в трубопроводе;

-количеством разлившейся нефти.

Наиболее вероятной аварией на межпромысловых нефтепроводах и технологическом оборудовании куста скважин является утечка нефти в подвижных соединениях (сальниковые уплотнения арматуры), а также из неподвижных соединений (фланцы), либо свищи сварных швов.

Аварийный разлив нефти при порыве участка трубопровода может быть различен в зависимости от погодных условий. В зимнее время и сухое жаркое лето нефть будет, впитываясь в грунт, постепенно растекаться по рельефу. В период паводков и дождей в осенне-весенний период нефть, попав в ручьи, сразу распространится на значительные расстояния до плотин или запруд. Взрывопожароопасная ситуация возможна при локализации вытекшей нефти в районе разгерметизации. Сценарии взрыва и возгорания подробно рассматриваются в разделе 1172-ГОЧС.

В данном разделе рассматривается ситуация порыва нефтепровода и разлив нефти на площадке. Максимальная площадь разлива нефти принята по аналогам 48.7м2. Расчет выбросов при разливе нефти приведен в приложении И3. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при аварийной ситуации приведен в приложении Ж3.

# 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

## 3.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

### 3.1.1 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Предусматриваются следующие мероприятия по предотвращению (сокращению) вредных выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду:

− поддержание в процессе эксплуатации полной технической исправности оборудования (при обнаружении утечек в оборудовании и трубопроводах должен производиться ремонт);

− строгое выполнение регламента технической эксплуатации системы сбора, транспорта нефти, а также своевременное проведение планово-предупредительного ремонта;

− ведение систематического наблюдения за качеством атмосферного воздуха и соблюдением предельно допустимых выбросов (отбор проб, проведение анализов);

− применение арматуры герметичности класса А по [12];

− применение антикоррозионной изоляции трубопроводов усиленного типа;

− контроль сварных стыков неразрушающими методами;

− выполнение ремонтных работ по замене прокладок и запорной арматуры на трубопроводах только после освобождения их от продуктов, продувки, отключения трубопровода от действующих трубопровода задвижкой с установкой заглушек.

Для уменьшения загрязнения окружающей среды в процессе строительства проектируемых сооружений проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- категорически запрещается сжигание строительного мусора;

- запрещается нахождение на строительной площадке машин с работающим (включенным) двигателем без надзора;

- проведение систематических текущих осмотров используемой техники для сокращения выбросов загрязняющих веществ двигателями внутреннего сгорания и регулирование системы топливоподачи для обеспечения оптимального выхлопа вредных газов;

- осуществление заправки строительной техники горючесмазочными материалами по месту работы с установкой поддона и сбором отходов ГСМ в специальную емкость с последующим вывозом на базу подрядчика;

- хранение пылевидных материалов в закрытых емкостях, принимая меры против распыления в процессе погрузки и разгрузки, а также при транспортировке на автомобилях;

- ограничение максимальной скорости движения транспорта по строительной площадке до 5 км/час;

- запрещение мойки строительной техники и автотранспорта на строительной площадке;

- очистка строительной площадки от мусора, отходов, нечистот и временных построек после окончания работ.

Для минимизации воздействия проектируемых сооружений на окружающую среду и предупреждения аварийных ситуаций, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- соединение труб между собой предусмотрено на сварке, трубопроводы не имеют фланцевых или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры или присоединения к оборудованию;

- контроль сварных стыков неразрушающими методами;

- все трубопроводы и арматура рассчитаны на давление, превышающее расчетное;

- защита всех проектируемых металлических сооружений от почвенной и атмосферной коррозии;

- обязательный контроль качества выполнения строительно-монтажных работ;

- расположение проектируемых сооружений и трубопроводов с учетом требований действующих норм и правил.

##### Характеристика мероприятий по регулированию выбросов в периоды особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). В соответствии с РД 39-0147098-018-90 и РД 52-04.52-85 мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются в проектах на строительство предприятий, расположенных в городах и населенных пунктах, где органами Росгидромета проводится или планируется проведение прогнозирования НМУ. Согласно расчету категории опасности предприятие относится к 4 категории опасности (Приложение М). Для данного предприятия указанные мероприятия не разрабатываются.

### 3.1.2 Мероприятия по защите от шума

Влияния шумового воздействия в период строительства и во время эксплуатации проектируемых объектов практически отсутствует. Жилая застройка расположена на расстоянии около 4,5км. Необходимости в мероприятиях по защите от шума нет.

## 3.2 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных

## объектов

В проектной документации предусмотрена напорная герметизированная схема сбора и транспорта водонефтегазовой эмульсии (ВНГЭ) и транспорта пластовой воды, полностью исключающая при нормальном технологическом режиме возможность загрязнения окружающей среды и попадания продукции нефтяных скважин на почвенный покров.

Проектной документацией предусматриваются следующие решения по обеспечению безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:

− выполнение обвалования куста скважин по всему периметру для предотвращения распространения проливов;

− применение комплекса устройств автоматизации, телеизмерения и телеуправления с системой аварийной сигнализации предельных значений контролируемых параметров;

− сброс продуктов от предохранительного устройства в специальную ёмкость; − применение тепловой изоляции технологических трубопроводов;

− отбраковка труб, соединительных деталей трубопроводов и арматуры, толщины стенок которых вышли за пределы рассчитанных отбраковочных размеров;

− подбор конструкции фланцевых соединений, крепёжных материалов и прокладочных материалов высокого качества, обеспечивающих необходимую герметичность;

− периодический контроль загазованности воздушной среды на площадке;

− автоматическая пожарная сигнализация на площадках и в помещениях установки;

− установка знаков безопасности, информационных табличек и схем безопасного передвижения на территории куста скважин.

Воздействие на поверхностные воды при строительстве и эксплуатации незначительно и заключается в следующем:

− дополнительное потребление водных ресурсов на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов;

− возможное локальное загрязнение водной среды отходами в случае несоблюдения технологии и культуры производства;

− нарушение равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при производстве земляных работ, что может привести к изменению поверхностного стока распределения дождевых и талых вод.

Своевременный и качественный ремонт оборудования и трубопроводов, благоустройство эксплуатируемой территории, рекультивация нарушенных земель позволяют сохранить от загрязнения и истощения поверхностные и подземные воды.

Для уменьшения загрязнения поверхностных и подземных вод в процессе строительства проектируемых объектов предусмотрены следующие мероприятия:

- складирование образующегося строительного мусора на специально предусмотренной площадке с последующим вывозом на свалку или утилизацию;

- твердые бытовые отходы собираются в контейнер для мусора и вывозятся на специальные места сбора - полигон твердых бытовых отходов;

- запрещение мойки строительной техники и автотранспорта на строительной площадке;

- очистка строительной площадки от мусора и отходов.

Для минимизации воздействия при эксплуатации проектируемых сооружений на поверхностные и подземные воды проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- герметизированная схема технологического процесса;

- все трубопроводы и арматура приняты стальные на давление, превышающее технологическое рабочее;

- соединение труб между собой на сварке, трубопроводы не имеют фланцевых или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры или присоединения к оборудованию;

- защита оборудования от внутренней, почвенной и атмосферной коррозии;

- обязательный контроль за качеством выполнения строительно-монтажных работ;

- система неразрушающего контроля сварных соединений стальных трубопроводов и несущих конструкций;

- испытание оборудования и трубопроводов после монтажа и ремонта;

- ремонт оборудования производится только после его отключения и сброса давления;

- блокировка оборудования и сигнализация при отклонении от технологического режима.

## 3.3 Мероприятия по охране недр

Основными мероприятиями по минимизации техногенного воздействия на окружающую среду будут являться повышение надежности работы технологического оборудования, предупреждение аварийных ситуаций.

## 3.4 Мероприятия по охране почв, растительности и животного мира

С целью снижения отрицательного воздействия проектируемого объекта на состояние почв, растительности и животного мира, проектом предусмотрено:

- с целью сохранения растительного покрова все строительные объекты должны быть обеспечены средствами пожаротушения;

- перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой перемещения по территории производства работ;

- запрещение выжигания растительности;

В соответствии с «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г № 997, при проектировании должны быть учтены следующие требования:

- ознакомление работников с правилами природопользования и ответственностью за их нарушения;

- хранение и применение химических реагентов, горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов и устранение других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин;

- ограждение разрытых в период строительства траншей и котлованов для предотвращения случайного попадания животных;

- по завершении строительства уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора;

- соблюдение обслуживающим персоналом ряда требований: запрещение охоты, ловли рыбы;

- восстановление поврежденных и нарушенных участков в кратчайшие сроки.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов почву, водоемы и атмосферу. Ширина полосы отвода земли на время строительства трубопроводов определяется проектом в соответствии с нормами отвода земель.

С целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-монтажные работы должны производиться исключительно в пределах полосы отвода.

Производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом, запрещается.

При выборе методов и средств механизации для производства работ следует соблюдать условия, обеспечивающие получение минимума отходов при выполнении технологических процессов (многократное использование воды при очистке полости и гидравлических испытаниях трубопровода и т.д.).

Плодородный слой почвы на площади, занимаемой траншеями и котлованами, до начала основных земляных работ должен быть снят и уложен в отвалы.

Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного слоя грунта должны выполняться методами, исключающими снижение его качественных показателей, а также его потерю при перемещении.

Использование плодородного слоя грунта для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений для строительных целей не допускается.

После окончания основных работ строительная организация должна восстановить водосборные канавы, дренажные системы, снегозадерживающие сооружения и дороги, расположенные в пределах полосы отвода земель или пересекающих эту полосу, а также придать местности проектный рельеф или восстановить природный.

На проектируемом кусте скважин, предусмотрена напорная, герметизированная схема сбора и транспорта нефти полностью исключающая при нормальном технологическом режиме возможность загрязнения окружающей среды и попадания продукции нефтяных скважин на почвенный покров.

С целью уменьшения загрязнения и негативного воздействия на окружающую среду, работы по строительству и эксплуатация проектируемых куста скважин и нефтесборного трубопровода предусмотрены в границах отвода земель, что сводит и минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании работ предусматривается рекультивация и благоустройство земельных участков.

На техническом этапе выполняется комплекс инженерных работ по подготовке территории с целью ее последующего использования.

Перед началом строительных работ предусмотрено снятие плодородного слоя почвы со строительной полосы и перемещение его во временные отвалы, располагаемые в пределах границ отводимых земельных участков.

При строительстве будет осуществляться уборка и удаление строительного мусора из пределов строительной полосы, засыпка ям и рытвин, а также перемещение плодородного слоя почвы из временных отвалов бульдозером, распределяющими и выполняющими окончательную планировку продольными проходами в пределах рекультивируемой полосы.

Биологическая рекультивация осуществляется после полного завершения технического этапа рекультивации. В комплекс мероприятий по биологической рекультивации земель проектом включены следующие виды работ:

-внесение мелиорантов (мука известковая);

-внесение органического и минеральных удобрений;

-посев трав.

## 3.5 Мероприятия по охране окружающей среды при обращении

## с отходами

Комплекс мероприятий по размещению и утилизации отходов включает работы по сбору, повторному использованию, обезвреживанию образующихся отходов, а также технологии по их доставке и размещению.

Периодичность вывоза отходов установлена ст. 1 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

Условия сбора, накопления и временного хранения отходов определяются в зависимости от класса опасности отхода и организации мест их хранения, способов упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары (в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03).

Транспортировка отходов должна производиться с соблюдением правил экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении погрузочно-разгрузочных операций и перевозке.

Для временного хранения отходов, образующихся в период проведения строительно-монтажных работ, организуются специальные площадки с твердым покрытием. Места расположения зон складирования отходов представлены на схеме стройгенплана ( «Проект организации строительства»).

В период строительства образуются следующие виды отходов:

Лом и отходы стальных изделий незагрязненные для временного хранения собираются на строительной площадке и по мере накопления вывозятся на склад (п/б ул. Гагарина , г. Ижевск), где решается вопрос об их дальнейшем хранении, консервации или последующем использовании.

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) для временного хранения собирается на строительной площадке и по мере накопления вывозится в соответствии с договором ООО «Удмуртвторресурс». Копия договора и лицензии приведены в приложении Н1 книга 2 1172.1-ООС.1.2.

Остатки и огарки сварочных электродов, сварочный шлак для временного хранения собираются в металлический контейнер и по мере накопления вывозятся в соответствии с договором РБ Краснокамский районный полигон ТБО ООО БЭС «Союз». Копия договора и лицензии приведены в приложении Н1 книга 2 1172.1-ООС.1.2.

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) для временного хранения собирается в металлический контейнер и по мере накопления вывозится в соответствии с договором ООО «СЭС». Копия договора и лицензии приведены в приложении Н1 книга 2 1172.1-ООС.1.2.

Спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши для временного хранения собирается в металлический контейнер и по мере накопления вывозится в соответствии с договором РБ Краснокамский районный полигон ТБО ООО БЭС «Союз». Копия договора и лицензии приведены в приложении Н1 книга 2 1172.1-ООС.1.2.

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) для временного хранения собирается в металлический контейнер и по мере накопления вывозится в соответствии с договором ООО «Удмуртвторресурс». Копия договора и лицензии приведены в приложении Н1 книга 2 1172.1-ООС.1.2.

Лом железобетонных изделий, отхода железобетона в кусковой форме, отходы цемента в кусковой форме собирается в специальные металлические контейнеры и по мере их заполнения вывозится на свалку в соответствии с договором РБ Краснокамский районный полигон ТБО ООО БЭС «Союз». Копия договора и лицензии приведены в приложении Н1 книга 2 1172.1-ООС.1.2.

Количественные характеристики отходов приведены в приложении Л3.

В период эксплуатации образуются следующие виды отходов:

Отходы минеральных масел моторных при ремонте станков-качалок сдаются на утилизацию согласно договору ООО «Умуртвторресурс». Копия договора и лицензии приведены в приложении Н1 книга 2 1172.1-ООС.1.2.

Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные собираются для временного хранения в металлический контейнер и вывозятся по договору РБ Краснокамский районный полигон ТБО ООО БЭС «Союз». Копия договора и лицензии приведены в приложении Н1 книга 2 1172.1-ООС.1.2.

Количественные характеристики отходов приведены в приложениях Л2, Л3.

Отходы, образующиеся в период эксплуатации, передаются по договорам на обезвреживание, утилизацию и размещение. Хранение, консервация и использование на предприятии не осуществляется.

## 3.6 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций

Для снижения возникновения аварийных ситуаций проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- процесс транспорта рабочей среды по трубопроводам полностью герметизирован;

- все трубопроводы, оборудование и арматура приняты стальные на давление, значительно превышающее расчетное;

- соединение труб между собой на сварке, трубопроводы не имеют фланцевых или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры;

- проектная толщина стенок трубопроводов превышает расчетную;

- расположение проектируемых сооружений и трубопроводов с учетом требований действующих норм и правил;

- строительство проездов, исключающее неорганизованное передвижение транспортных средств и строительной техники;

- ремонт оборудования производится только после его отключения и сброса давления;

- автоматизированная система управления технологическим процессом;

- фундаменты рассчитаны на нагрузку, обеспечивающую безопасность оборудования и трубопроводов;

- защита оборудования, арматуры и трубопроводов от коррозии;

- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями и трубопроводами в соответствии с действующими нормативами;

- обязательный контроль за качеством выполнения строительно-монтажных работ;

- 100% контроль сварных соединений;

- система неразрушающего контроля трубопроводов и несущих конструкций;

- защита от статического электричества и молниезащита, обеспечивающие безопасное обслуживание и ремонт оборудования, арматуры;

- оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта и имеют сертификаты соответствия.

С целью обеспечения безаварийной остановки работы технологического оборудования проектом предусмотрен ряд решений:

- герметизация оборудования;

- канализирование всех аварийных разливов с технологических площадок в дренажные ёмкости;

- размещение на генеральных планах объектов нефтепромыслового обустройства со строгим соблюдением норм противопожарных разрывов;

- применение технологических блок-боксов полной заводской готовности, сертифицированных на соответствие требованиям промышленной безопасности и имеющих разрешение на применение на опасных производственных объектах;

- технологическим регламентом предусматриваются своевременные профилактические осмотры и капитальные ремонты трубопроводов и технологического оборудования.

Таким образом, остановка технологического процесса на любой стадии не приведет к созданию аварийной ситуации.

Наиболее вероятной аварией на межпромысловых нефтепроводах и технологическом оборудовании куста скважин является утечка нефти в подвижных соединениях (сальниковые уплотнения арматуры), а также из неподвижных соединений (фланцы), либо свищи сварных швов.

## 3.7 Программа производственного экологического контроля

Целью экологического мониторинга является предотвращение отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду, выявление соответствия реальных и прогнозных изменений природных компонентов.

Основными задачами ведения мониторинга являются:

- организация репрезентативной системы наблюдений;

- проведение анализа полученных данных;

- прогноз и оценка изменений природной среды.

Полная программа экологического мониторинга включает в себя организацию наблюдений за источниками и факторами техногенного воздействия, изменениями природных компонентов и комплексов.

Своевременное обнаружение признаков экологической опасности позволит предотвратить развитие отрицательных изменений природной среды.

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется путем определения величины выбросов от источников предприятия и сравнения их с нормативами предельно-допустимых выбросов (ПДВ).

При выявлении превышения фактических концентраций вредных веществ относительно нормативов ПДВ должны быть выявлены и устранены причины, вызывающие это увеличение.

Под мониторингом приповерхностной гидросферы понимается система наблюдений, оценки и прогноза состояния пресных поверхностных и подземных вод, основанная на результатах опробования и химико-аналитических определений загрязняющих компонентов в наблюдательных водопунктах.

Система гидрогеохимического мониторинга, создаваемая на ранних стадиях освоения нефтяных и газовых месторождений, должна функционировать в течение всего периода их эксплуатации и обеспечивать информацией работы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании различных нефтепромысловых объектов.

При создании наблюдательной сети следует придерживаться принципа – получение максимума информации при минимальных затратах. В наблюдательную сеть могут включаться пункты контроля на водотоках и водоемах, колодцы, родники, специально пробуренные наблюдательные гидрогеологические скважины (НГ) и другие мелкие скважины различного целевого назначения (хозпитьевые скважины в деревнях и поселках). При этом предварительно определяется их современное состояние и пригодность для организации систематических наблюдений.

Гидрохимические наблюдения на реках, протекающих на территории месторождения, проводятся с целью выявления их загрязнения и негативных изменений гидрохимического режима.

На территории Восточно-Орешниковского нефтяного месторождения наблюдения ведутся по сети ведомственного мониторинга, за состоянием компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почва).

Лабораторные определения загрязняющих компонентов в водной среде выполняются в лаборатории, имеющей аккредитацию.

Наблюдению подлежат все процессы, воздействующие на объекты или потенциально угрожающие их нормальной эксплуатации. К числу таких процессов относятся:

- речная эрозия;

- оврагообразование;

- оползневые процессы;

- подтопление (заболачивание).

Активизация экзогенных процессов возможна как во время строительства, так и при эксплуатации объекта.

Контроль загрязнения почв в пределах зоны влияния нефтепромысловых объектов проводится в соответствии с «Инструкцией по контролю за состоянием почв на объектах предприятий Миннефтегазпрома». РД 39-0147098-015-90» (Уфа, 1990). В отобранных почвенных пробах определяется содержание нефтепродуктов и хлорид-ионов.

Степень засоленности почв определяется на основе исследования водной вытяжки. Степень засоления устанавливается по общему содержанию солей. Различают следующие степени засоления:

- незасоленные – менее 0,3%;

- слабозасоленные – 0,3-0,5%;

- среднезасоленные – 0,5-1,0%;

- сильнозасоленные – 1-2%;

- очень сильнозасоленные (солончаки) - более 2%.

При обследовании современного состояния растительного покрова в зоне влияния технологических объектов месторождения с целью выявления последствий антропогенного и техногенного воздействия используются общепринятые геоботанические методы полевого описания растительности. При описании древесного и кустарникового ярусов учитываются видовой состав, сомкнутость крон, средняя высота и возраст; травяно-кустарничкового - видовой состав, общее проективное покрытие (в процентах) и средняя высота; мохово-лишайникового - общее проективное покрытие и средняя высота; внеярусной растительности - только обилие. Обилие отдельных видов (деревьев, кустарников, кустарничков и трав) оценивается по шкале Браун-Бланке. Названия сосудистых растений приводятся по С.К.Черепанову (1995), листостебельных мхов – по М.С.Игнатову, О.М.Афониной (1992), лишайников по определителю лишайников СССР (1971-1978).

В качестве показателя санитарного состояния насаждений используется общепринятый индекс (Iс), рассчитываемый по формуле:

Iс = ( Ii ni / N,

где Iс - индекс состояния насаждения;

Ii - балл категории санитарного состояния;

n - число деревьев данной категории;

N - общее число обследованных деревьев.

Ведение экологического мониторинга позволяет предотвратить развитие отрицательных изменений природной среды.

Гидрологический и гидрохимический мониторинг. Согласно ГОСТ 17.1.3.12-86 на водотоках должно быть не менее двух пунктов контроля: выше и ниже границы очага возможного загрязнения. Проба в верхнем створе характеризует фоновое состояние водного объекта (чаще всего, условный фон). Проба в нижнем створе, отобранная с учетом времени добегания, позволяет судить о характере и степени изменения состава речных вод под действием загрязнения, поступающего сверху. Если верховья водного объекта уже находятся в пределах контура нефтяного месторождения, то для характеристики фона можно использовать соответствующие данные о водных объектах, расположенных за пределами месторождения, формирующих свой состав в аналогичных природных условиях и не подверженных антропогенному влиянию. Поскольку в реальных условиях в большинстве случаев невозможно найти водный объект, отвечающий названным требованиям, используют условный фон, т.е. створ, расположенный на исследуемом водном объекте выше по течению места поступления в него загрязняющих веществ от антропогенного источника загрязнения (например, выше места пересечения водотоком территории разрабатываемого месторождения, выше организованного сброса сточных вод тем или иным объектом разработки месторождения, выше предполагаемого места начала поступления в водный объект загрязненного распределенного стока с территории разрабатываемого месторождения и т.д.).

В этом случае необходимо учитывать прогнозные зоны неорганизованного воздействия данной площадки и, отталкиваясь от длины береговой линии, попадающей под это воздействие, включать участки русел водотоков, попадающих под неорганизованное загрязнение, в сеть гидрохимического мониторинга.

Мониторинг состояния поверхностных вод рекомендуется осуществлять в рамках проводимого ведомственного мониторинга с использованием существующих пунктов мониторинга.

Рекомендации по ведению гидрохимического мониторинга

При функционировании сети гидрохимического мониторинга на водных объектах данной территории, надо иметь в виду, что для получения репрезентативных данных необходима определенная частота отбора проб воды.

Отбор проб воды должен производиться с поверхностного горизонта толщи воды не менее 4 раз в год:

- во время половодья;

- во время летней межени (при наименьшем расходе и при прохождении дождевого паводка);

- во время зимней межени.

Особенно, это касается общих показателей качества воды – рН, жесткость воды, сухой остаток воды, окисляемость воды, а также частных показателей, характеризующих состояние природных вод в районах промышленного освоения – основные анионы, основные катионы, соединения азота, нефтепродукты, соединения тяжелых металлов.

Для отбора проб воды целесообразнее выбирать стрежневой участок русла водотока, там, где наблюдаются наибольшие скорости течения. Отбор проб воды у берега даст искажение по некоторым показателям качества воды, особенно по содержанию в воде взвешенных веществ, биогенов, значению рН, по органолептическим показателям (цветность, прозрачность, запах воды).

Хочется отметить, что частота отбора проб воды – 1 отбор пробы воды в год - достаточна, чтобы выявить факт длительного и постоянного загрязнения воды, но не позволяет раскрыть структуру загрязнения водных объектов и выявить длительность периодов с ненормативным качеством воды.

При интерпретации результатов гидрохимического мониторинга, необходимо учитывать, что повышенный гидрохимический фон по соединениям металлов, органическим веществам, аммонийному азоту может наблюдаться в лесных заболоченных территориях. При анализе результатов гидрохимического мониторинга стоит иметь в виду, что заболоченные участки водосборов являются активными (особенно, в паводки) поставщиками органических соединений, некоторых тяжелых металлов (железо, марганец) в форме органо-минеральных комплексов, в случае с водами нашего региона - фульватами.

Рекомендации по ведению мониторинга состояния донных отложений

Помимо отбора проб воды в районах нефтедобычи согласно РД 52.24.609-2013 «Методические указания. Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов» обязательным условием является также отбор проб донных отложений.

Для общей характеристики донных отложений следует определять температуру, влажность, в ряде случаев значения водородного показателя (рН) и окислительно-восстановительного потенциала (Eh).

Периодичность и сроки отбора проб донных отложений для определения загрязняющих веществ устанавливают согласно приложению Ж вышеуказанного РД 52.24.609-2013 с учетом гидрологической ситуации на водном объекте и времени максимального поступления веществ в донные отложения. Сроки отбора проб донных отложений должны быть совмещены со сроками отбора проб воды.

При наличии организованного сброса сточных вод для отбора проб донных отложений на тяжелые металлы и нефтепродукты рекомендована периодичность 2-3 пробы в год (соответственно). Рекомендуемые для этого фазы гидрологического режима на водотоках - на спаде половодья, при прохождении дождевого паводка, перед ледоставом; на водоемах - в период максимального наполнения, при наиболее низком уровне в летне-осенний период, желательно при минимальных уровнях во время ледостава.

При отсутствии организованного сброса сточных вод отбор проб донных отложений проводится 1 раз в год – либо в межень, либо после паводка (лучше чередовать гидрологические циклы).

В районах техногенного воздействия приоритетными являются центральные участки русла с замедленным течением и илистым дном.

Исходя из возможного характера загрязнения, достаточен отбор проб из поверхностного слоя донных отложений. Это касается, например, нефтепродуктов.

В случае распределения веществ в толще донных отложений (характерно для тяжелых металлов) пробы отбирают по слоям донных отложений. Поэтому на эту группу соединений отбирают так называемую объединенную пробу.

В случае аварийных ситуаций, впоследствии, для контроля процессов самоочищения, рекомендуется отбирать пробы донных отложений в период весеннего половодья (спад), летней и зимней межени.

Поскольку содержание нефтепродуктов зависит от гранулометрического и механического состава донных отложений, целесообразно учитывать происхождение и состав донных грунтов. При этом можно выделять следующие основные группы:

- отложения с преобладанием песчаных фракций;

- отложения с преобладанием суглинистых фракций;

- отложения органического происхождения (детритные и торфяные).

Рост содержания углеводородов в основном связан с гранулометрическим составом и наличием органического вещества.

Минимальным содержанием полярных и неполярных углеводородов характеризуются отложения с преобладанием песчаных фракций. Максимальное содержание – в донных отложениях с преобладанием илов, разложившегося детрита и торфа.

Кроме того, надо учитывать, что некоторые составляющие нефтепродуктов могут поступать в донные осадки естественным путем. Относительно низкомолекулярные углеводороды синтезируются растениями: (С15:С21) синтезирует водная растительность, а более высокомолекулярные (С25:С35) – наземная растительность.

Характер накопления полярных и неполярных углеводородов, может быть обусловлен естественными причинами – на крупных водных объектах – перемещении массы донных отложений при половодье, на малых реках – накопление естественной органики.

При интерпретации результатов химического опробования донных отложений надо иметь в виду следующие важные моменты:

- на содержание тяжелых металлов (ТМ) в донных отложениях решающее значение оказывает дисперсность последних. Как правило, содержание металлов в различных гранулометрических фракциях отложений увеличивается с уменьшением размера фракций. Эту закономерность объясняют увеличением удельной площади поверхности частиц с уменьшением размера фракций. Тем самым удельное увеличение в составе взвешенных веществ реки мелких фракций будет способствовать выведению ТМ из водного раствора и увеличению их сорбции на поверхности частиц.

- необходимо учитывать минеральный состав взвеси. Общая сорбционная емкость донных отложений определяется их композиционным составом. Из всей совокупности компонентов минеральной составляющей речных донных отложений (карбонатные породы, алюмосиликаты и гидроксид железа с примесью гидроксида и оксида марганца) наиболее хорошим сорбентом металлов является гидроксид железа. Осаждение металлов на его поверхности происходит как за счет процессов сорбции, так и процессов соосаждения. Немаловажную роль в процессах сорбции растворенных форм металлов играет образование ими прочных органоминеральных комплексов с нерастворимыми гуминовыми, фульвокислотами, входящими в состав донных отложений .

- поскольку хлориды в речных водах представлены хорошо мигрирующими растворами, определять и анализировать их содержание в донных отложениях нецелесообразно – эти соли прекрасные «мигранты», не сорбируются донными осадками и, соответственно, не задерживаются на геохимических барьерах.

- при объяснении факторов, обуславливающих наличие в донных отложениях нефтепродуктов, следует учитывать гранулометрический состав отложений и наличие в них органического вещества; естественное накопление углеводородов растительной биомассой; гидрологические и внутриводоемные процессы в речных экосистемах.

При отборе проб воды на химический анализ и проб донных отложений на содержание нефтепродуктов рекомендуется контролировать следующие гидрологические показатели:

- расход воды;

- температура воды.

Контроль качества поверхностных вод при аварийной ситуации

После установления площади загрязненной нефтепродуктами водной поверхности и глубины определяются контрольные точки отбора проб.

Поскольку стоячие воды неоднородны по качеству в различных местах, для получения достоверных результатов рекомендуется отбирать три пробы с одной контрольной точки и иметь минимум три контрольные точки на объекте.

Отбор проб из поверхностного слоя воды для определения содержания растворенных и эмульгированных нефтепродуктов производят в стеклянные сосуды вместимостью от 0,5 до 2,0 л (в зависимости от степени загрязнения). Пленочные нефтепродукты не должны попадать внутрь сосуда. Отбор проб для определения пленочных нефтепродуктов производят специальными приспособлениями из планктонной сетки площадью 0,03-0,05 м2, обеспечивающими полноту их извлечения.

Для контроля процессов самоочищения в водном объекте частота отбора проб должна быть увеличена.

Отбор проб воды должен производиться не менее 7 раз в год:

- во время половодья: начало, пик, спад;

- во время летней межени (при наименьшем расходе и при прохождении дождевого паводка);

- осенью перед ледоставом;

- во время зимней межени.

Проведение процесса отбора проб нефти с поверхности водных объектов при аварийных разливах нефти оговаривается Инструкцией по идентификации источника загрязнения. Основное назначение этого документа - идентификация источника загрязнения нефтью водного объекта (далее - идентификация) - процедура установления тождественности нефти, разлитой по водной поверхности, и нефти, находящейся в предполагаемом источнике ее разлива (источнике загрязнения водной поверхности). Данная инструкция устанавливает требования по времени отбора проб нефти с поверхности воды, комплектации проб нефти в зависимости от температуры воды и вида нефтяного пятна, оформление, транспортировку и хранение проб нефтей.

Отбор проб нефтей с поверхности воды следует производить по возможности сразу же после обнаружения загрязнения, но не позднее, чем по истечении 36 часов с момента обнаружения. Пробы из разлива отбирают для каждого нефтяного пятна отдельно; в каждом пятне отбирают пробы из центральной и периферийной его частей, из которых сливанием составляют смешанную пробу для одного пятна.

Отбор проб из предполагаемых источников загрязнения производят согласно ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Отбор проб", причем учитывают все емкости, из которых мог произойти сброс нефти. Из всех проб, отобранных из разлива и из предполагаемых источников, в обязательном порядке составляют не менее трех комплектов проб. Если число предполагаемых источников разлива нефти более одного, то число комплектов проб соответственно увеличивается.

Отбор проб из разлива производится в соответствии с требованиями к отбору и первичной обработке проб, а также к приборам и устройствам, используемым для этих целей: ГОСТ 17.1.4.01 "Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах"; международные нормативные документы (международные стандарты ИСО 5667/1 и 5662/2 и американские стандарты (ASTM D3328 - 78. Comparison of Waterborne Petroleum Oils by Gas Chromatography. Annual Book of ASTM Standards; ASTM D8826-84. Preparetion of Samples for Identification of Waterborne Oils. - Annuals Book of ASTM Standards. - Vol. 11. 02. - 1987. - P. 343 - 352)).

Отбор проб нефтей из разлива производится в зависимости от температуры воды и вида нефтяного пятна. При температуре воды свыше 10 градусов и наличии в нефтяном пятне пленочной нефти толщиной не более 1 мм отбор проб нефти из разлива следует производить пробоотборником из планктонной сетки (ГОСТ 17.1.4.01). Толщина пленки нефти оценивается визуально.

Для более толстых слоев нефти и при наличии комков и сгустков (при любых температурах воды), а также для пленочной нефти при температурах воды 10 градусов и ниже отбор проб следует производить при помощи следующих пробоотборных устройств:

1) тефлонового пробоотборника, представляющего собой тефлоновую (фторопластовую) пластинку, закрепленную на деревянном или металлическом штоке-держателе. Форма пластины - треугольник со сторонами 15-20 см и толщиной 2-3 см (рис.3 [63]). Для отбора пробы нефти тефлоновую пластинку опускают до соприкосновения с поверхностью нефтяной пленки и несколько раз проводят по ней так, чтобы захватить возможно большее количество нефти. Затем пластинку аккуратно поднимают и собравшуюся на ее поверхности нефть очищают при помощи палочки или шпателя из стекла или тефлона в стеклянную емкость;

2) широкогорлого стеклянного сосуда, причем при отборе проб нефти в сосуд

должны попасть как пленочная нефть, так и видимые невооруженным глазом комки и сгустки нефти.

Отбор проб нефти из предполагаемого источника может производиться при помощи тефлонового пробоотборника или широкогорлого стеклянного сосуда по усмотрению отбирающего пробу нефти.

При необходимости процедуру сбора нефти для каждой пробы повторяют до тех пор, пока не будет собрано необходимое количество нефти для этой пробы.

Из всех проб нефтей, отобранных при данном случае загрязнения водного объекта, составляются комплекты сосудов с пробами. Каждый комплект должен содержать столько сосудов, сколько было всего отобрано проб - из разлива и из предполагаемых источников загрязнения.

Перед составлением комплектов проб нефтей необходимо обеспечить возможно более полное отделение воды от нефти. Воду отделяют от нефти в делительной воронке или используют следующий прием. Пробу нефти, содержащую воду, или нефтеводяную смесь переносят в стеклянный сосуд с пробкой, после чего закрытый сосуд переворачивают пробкой вниз и дают пробе расслоиться в течение 20-30 мин. Затем аккуратно сливают нижний водный слой полностью, приоткрывая пробку, т.е. до тех пор, пока не пойдет нефть. Оставшуюся нефть переносят в сосуды, предназначенные для составления комплектов проб.

Наименьший объем сосуда для составления комплектов проб нефтей - 5 см3.

Сосуды под комплекты проб нефтей должны быть снабжены притертыми стеклянными пробками и изготовлены из стекла (можно темного); заполнять их следует под пробку. Пробоотборники и сосуды, применяемые для отбора и составления комплектов проб нефтей, должны быть тщательно очищены промыванием раствором хромовой смеси с последующим промыванием горячей (не менее 45-ти градусов) дистиллированной водой и органическим растворителем (ацетоном, гексаном, четыреххлористым углеродом).

Все сосуды с комплектами проб нумеруют и опечатывают. Сосуды должны быть закупорены и опечатаны таким образом, чтобы исключить возможность их самопроизвольного раскупоривания, загрязнения или изменения состава с момента закупорки сосуда до его вскрытия, а также, чтобы исключить возможность раскупоривания сосуда без нарушения целостности печати.

Транспортирование сосудов с комплектами проб нефтей осуществляется в таре, обеспечивающей их сохранность (картонные или деревянные ящики). Сосуды должны быть переложены бумагой или другим упаковочным материалом.

Условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям ГОСТ 17.1.4.01 "Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах".

В целом, при ведении гидрохимического мониторинга на поверхностных водах нефтяных месторождений необходимо руководствоваться положениями следующих основных нормативных документов:

РД 52.24.309-2011 «Организация и проведение режимных наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши»;

РД 52.24.354-94 «Организация и функционирование системы специальных наблюдений за состоянием поверхностных вод суши в районах разработки месторождений нефти, газа и газоконденсата»;

Р 52.24.353-2012 «Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод»;

РД 52.24.622-2001 «Проведение расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков».

В случае аварийных ситуаций оценку загрязненности речных вод и отбор проб воды производить согласно:

Р 52.24.734-2010 «Организация и проведение наблюдений за состоянием и изменением качества поверхностных вод в чрезвычайных ситуациях»;

Р 52.24.756-2011 «Критерии оценки опасности токсического загрязнения поверхностных вод суши при чрезвычайных ситуациях (в случаях загрязнения)»;

РД 52.24.627-2007 «Усовершенствованные методы прогностических расчетов распространения по речной сети зон высокозагрязненных вод с учетом форм миграции наиболее опасных загрязняющих веществ»;

Инструкция по идентификации источника загрязнения водного объекта нефтью (утв. приказом Минприроды РФ от 2 августа 1994 г. № 241), частично.

При водопользовании, ведении работ вблизи русел водных объектов, а также в пределах их акватории мониторинг состояния водных объектов должен осуществляться в соответствии с «Методическими указаниями по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей».

Рекомендации по организации дополнительного мониторинга поверхностных вод. Для оперативного наблюдения за загрязнением в районе проектируемых объектов в целом по проекту «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап. Куст №4» рекомендуется организовать дополнительный пункты мониторинга поверхностных вод. Проектируемый куст №4 находится вне пределов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. Коридор коммуникаций (автодорога, ВЛ) пересекает р. Толпаш. Пересечение с водной преградой (р.Толпаш) нефтепровода методом ГНБ. В связи с чем рекомендуются два пункта мониторинга – выше (существующий) и ниже пересечения коммуникациями р. Толпаш (Приложение А4), отбор вести 4 раза в год, рекомендуемый минимальный перечень показателей для исследований поверхностной воды (рН, взвешенные вещества, растворенный кислород, БПК5, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, сухой остаток, железо, нитрит-ион, нитрат-ион, аммоний-ион, жесткость общая, кальций, магний, гидрокарбонат-ион, АПАВ, фенолы, марганец).

Гидрогеологический мониторинг. Объектом гидрогеологического мониторинга в районе проектируемых объектов Восточно-Орешниковского месторождения нефти являются верхние водоносные горизонты.

Поступающие с поверхности земли, загрязнители попадают, прежде всего, в зону аэрации. Оттуда загрязнение может попасть в более глубокие горизонты напорных вод, поэтому, учитывая отсутствие в районе площадки неглубокого горизонта грунтовых вод, выявление областей загрязнения подземных вод должно начинаться с изучения состояния почвенного покрова.

Рекомендации по организации дополнительного гидрогеологического мониторинга. Для оперативного наблюдения за загрязнением в районе проектируемых объектов рекомендуется организовать наблюдательную скважину на проектируемой площадке куста №4 (Приложение А4), отбор вести 4 раза в год, рекомендуемый минимальный перечень показателей для исследований поверхностной воды (рН, взвешенные вещества, растворенный кислород, БПК5, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, сухой остаток, железо, нитрит-ион, нитрат-ион, аммоний-ион, жесткость общая, кальций, магний, гидрокарбонат-ион, АПАВ, фенолы, марганец).

Почвенный мониторинг. Основными задачами контроля за состоянием земельных ресурсов и почвы являются:

- регистрация существующего уровня загрязнения почв (фоновое загрязнение) и изменения его физико-химического состава;

- определение тенденций изменения химического состава почв во времени, прогноз уровня их загрязнения в будущем;

- оценка возможных последствий загрязнения почв в настоящее время и в будущем, разработка рекомендаций по их предотвращению или уменьшению;

- характеристика возможных источников загрязнения, вида и степени загрязнения, согласно ГОСТ 17.4.3.04-85 [45] и ГОСТ 17.4.3.06-86 [46].

При аварийных ситуациях основными задачами контроля являются также:

- определение возможных участков загрязнения за пределами промплощадок ННМ;

- идентификация продуктов загрязнения;

- определение вероятности самоочищения почв и эффективности мероприятий по ликвидации последствий загрязнения;

- оценка ущерба, нанесенного природе и сельскому хозяйству.

Контроль осуществляется согласно РД 39-0147098-015-90.

Основным методом контроля является инструментальное (лабораторное) определение физико-химических характеристик на режимных площадках наблюдений службой по охране окружающей среды.

В виду возможного загрязнения почвенного покрова рекомендуется заложить пункт отбора проб почвы на хлориды и нефтепродукты гипсометрически ниже площадки проектируемого куста №4.

Отбор проб производится 2 раза в год, весной (после оттаивания почвы) и осенью. Для контроля загрязнения почв пробные площадки располагают в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 [47] с подветренной стороны от источника загрязнения с учетом преобладающего направления ветра. При неоднородном рельефе местности пробные площадки располагают по элементам рельефа с однородным почвенным и растительным покровом. Точечные пробы отбирают на пробной площадке из одного или нескольких слоев или горизонтов с таким расчетом, чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа почв. Для контроля загрязнения почв поверхностно распределяющимися веществами (нефтепродукты, хлориды) точечные пробы отбирают послойно с глубины 0-20 см. При аварийных разливах почвенные пробы отбирают по диагонали участка через каждые 8-10 м, начиная с края.

Почвенный мониторинг планируется осуществлять на договорных началах с организацией обладающей лицензией на соответствующий вид работ на момент их выполнения. Финансирование работ по контролю за состоянием почвенного покрова возлагается на заказчика.

Рекомендации по организации дополнительного почвенного мониторинга. Ввиду возможного загрязнения почвенного покрова рекомендуется заложить пункты отбора проб почвы на хлориды и нефтепродукты гипсометрически ниже площадки куста №4. Отбор проб рекомендуется проводить 2 раза в год. (Приложение А4)

##### Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна

Контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется путем определения величины выбросов вредных веществ в атмосферу от источников предприятия и сравнения их с ПДВ.

Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу может быть осуществлен следующими методами:

- инструментальным методом, основанном на применении автоматических газоанализаторов, непрерывно измеряющих концентрации загрязняющих веществ в выбросах контролируемых источников или приборов периодического действия, в том числе индикаторных трубок;

- инструментально-лабораторным методом, основанным на отборе проб отходящих газов из контролируемых источников с последующим их анализом в химических лабораториях;

- расчетным методом, основанным на использовании согласованных в установленном порядке расчетных методик. Метод применяется для предварительной оценки и при невозможности или экономической нецелесообразности прямых измерений.

При проведении контроля источников загрязнения атмосферы должны использоваться только методики, утвержденные в установленном порядке, и средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию.

В число обязательно контролируемых веществ должны быть включены:

- основные вредные вещества (азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, пыль);

- загрязняющие вещества, для которых выполняются неравенства:

где:

- - суммарная величина выбросов загрязняющего вещества от всех источников предприятия, г/с;

- ПДК - максимальная разовая предельно-допустимая концентрация, мг/м3;

- - средняя по предприятию высота источников загрязнения атмосферы, м (при 10 м левая часть неравенства принимается равной =10 м).

Источники загрязнения атмосферы предприятия делятся на две категории в зависимости от рассчитанной в соответствии с МРР 2017 величины максимально-разовой концентрации загрязняющих веществ.

К первой категории относятся источники, для которых при См/ПДК0,5, выполняется неравенство:

 0,01

Ко второй категории относятся источники загрязнения атмосферы, не удовлетворяющие этому критерию, но для которых установлены нормативы ПДВ по фактическим значениям выбросов загрязняющих веществ.

План-график контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации проектируемых сооружений приведен в приложении К.

Контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве осуществляется при проведении технических осмотров строительной техники и автотранспорта в соответствии с действующими методиками проведения измерений.

Рекомендации по организации дополнительного мониторинга состояния атмосферного воздуха. Для оперативного наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в районе проектируемых объектов в целом по проекту «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап. Куст №4» рекомендуется выполнять замеры концентраций загрязняющих веществ (углеводороды, сероводород) на границе СЗЗ проектируемого куста №4. (Приложение А4)

## 3.8 Предложения по организации санитарно-защитной зоны

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона устанавливается для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Ориентировочный размер СЗЗ площадки куста скважин 300 м.

# 4 ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Проведении планируемых работ не нанесет ущерба элементам биоты выше допустимого, не пострадают редкие, исчезающие виды растений и животных, лекарственные растения и хозяйственно ценные животные, не будут затронуты особо охраняемые природные территории. В целом, при проведении планируемых работ в штатном режиме с соблюдением технологического процесса, а также при осуществлении соответствующих природоохранных мероприятий, существенной трансформации природных комплексов не ожидается.

Перечень предусмотренных сметой строительства природоохранных мероприятий включает:

- емкость подземную для сбора ливневых стоков V=12,5м3 – 829,06 тыс. руб.;

- автоматика – 905,93 тыс. руб.;

- организация рельефа – 106,51 тыс. руб.;

- благоустройство – 636,63 тыс. руб.

Итого – 2478,13 тыс. руб.

## 4.1 Расчет компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды и природопользование в период строительства

Платежи за загрязнение окружающей среды в период строительства включают в себя плату за загрязнение атмосферного воздуха, за загрязнение водных объектов и за размещение отходов.

Плата за загрязнение окружающей среды производится в соответствии с нормативами платы, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 N 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». Расчет платы произведен с учетом ставки платы за загрязнение окружающей среды за 2018 г.

Плата за вещества 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо), 0328 Углерод (Сажа) рассчитывается согласно Письму МПР РФ от 16 января 2017 г. N АС-03-01-31/502, исходя из ставки платы по взвешенным веществам.

Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха на период строительства

| код | Наименование загрязняющего веществ | Валовый выброс,т/год | Норматив платы за выброс, руб | Размер платы, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,001163 | 36,6 | 0,04 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,0001 | 5473,5 | 0,55 |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,7655858 | 138,8 | 245,06 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,238151 | 93,5 | 22,27 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,197768 | 36,6 | 7,24 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,168229 | 45,4 | 7,64 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000066 | 686,2 | 0,05 |
| 337 | Углерод оксид | 1,380145 | 1,6 | 2,21 |
| 342 | Фториды газообразные | 0,000204 | 1094,7 | 0,22 |
| 344 | Фториды плохо растворимые | 0,000359 | 181,6 | 0,07 |
| 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,436213 | 29,9 | 13,04 |
| 621 | Метилбензол (Толуол) | 0,367387 | 9,9 | 3,64 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 7,7E-07 | 5472968,7 | 4,21 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,0077632 | 56,1 | 0,44 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,0396 | 56,1 | 2,22 |
| 1325 | Формальдегид | 0,0084 | 7355,9 | 61,79 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0,14369 | 16,6 | 2,39 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 0,003171 | 3,2 | 0,01 |
| 2732 | Керосин | 0,460553 | 6,7 | 3,09 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,144 | 6,7 | 0,96 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,0236384 | 10,8 | 0,26 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,11792 | 36,6 | 4,32 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,0002175 | 56,1 | 0,01 |
|  |  |  | 381,71 |

В связи с отсутствием в период строительства сброса сточных вод в водные объекты, платежи за загрязнения водных объектов не учитываются.

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому виду отходов с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения. Расчет платы за размещение отходов на период строительства приведен в таблице

| Тип отходов по классу опасности | Плата за отходы |
| --- | --- |
|  | Норматив платы (руб/т) | Масса отхода (т/год ) | Платежи ( руб ) |
| 3 класс опасности (опасные) | 1327 | 0,303 | 402,08 |
| 4 класс опасности (малоопасные) | 663,2 | 1,029 | 382,43 |
| 5 класс опасности (практически не опасные) | 17,3 | 1,164 | 20,14 |
| ИТОГО |  | 3799,765 | 804,65 |

Суммарные компенсационные выплаты при строительстве проектируемых сооружений составят 1186,36 рубля за период строительства.

## 4.2 Расчет компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды и природопользование в период эксплуатации

Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха на период эксплуатации

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выброс загр.в-ва, т/год | Коэффициент 2018г. | Плата за выброс (цены 2018г), руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,00002444 | 686,2 | 0,02 |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,02551423 | 108 | 2,76 |
| 416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,01088542 | 0,1 | 0,00 |
| 602 | Бензол | 0,00014257 | 56,1 | 0,01 |
| 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,00008957 | 29,9 | 0,00 |
| 621 | Метилбензол (Толуол) | 0,00004485 | 9,9 | 0,00 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,000246 | 7355,9 | 1,81 |
|  | ИТОГО |  |  | 4,59 |

В связи с отсутствием в период строительства сброса сточных вод в водные объекты, платежи за загрязнения водных объектов не учитываются.

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому виду отходов с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения.

Расчет платы за размещение отходов на период эксплуатации приведен в таблице

| Тип отходов по классу опасности | Плата за отходы |
| --- | --- |
|  | Норматив платы (руб/т) | Масса отхода (т/год ) | Платежи ( руб ) |
| 3 класс опасности (опасные) | 1327 | 0,065 | 86,26 |
| 4 класс опасности (малоопасные) | 663,2 | 0,003 | 1,99 |
| ИТОГО |  |  | 88,25 |

Суммарные компенсационные выплаты при строительстве проектируемых сооружений составят 92,84 рублей за период строительства.

# 5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа материалов к проекту «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап» (Обустройство скважины №1903. 3 этап) установлено следующее:

1. Основной вид хозяйственной деятельности – добыча углеводородного сырья

2. Природно-климатические и экологические условия района строительства не имеют противопоказаний для проведения данного вида работ.

3. В районе расположения площадки куста №4 скважина 1903 особо охраняемые природные территории регионального значения, находящиеся в управлении Министерства природных ресурсов Удмуртской республики, отсутствуют.

4. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Удмуртской республики, в районе расположения проектируемых объектов не выявлены.

5. Пути миграций животных и птиц при реализации проекта не будут затронуты. Практически видовой состав водных и наземных животных не изменится, как и соотношение видов фауны.

6. Загрязнение атмосферного воздуха в районе строительства при реализации проекта не превысит предельно-допустимых норм.

7. При выполнении природоохранных норм и правил в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов изменение состояния почв и растительности будут минимальными.

8. Проведение экологического мониторинга позволит своевременно предотвратить отрицательное техногенное воздействие проектируемого объекта на компоненты окружающей среды.

9. В проекте разработан комплекс мероприятий, направленных на сохранение природной среды и поддержание взаимодействий между нефтепромысловой деятельностью и окружающей природной средой, обеспечивающих сохранение и восстановление природных компонентов.

Проведенная оценка потенциального воздействия на окружающую среду проектируемых сооружений позволяет прогнозировать, что при соблюдении необходимых природоохранных мероприятий дополнительных существенных и необратимых изменений окружающей среды в районе размещения проектируемых сооружений не произойдет. Планируемая хозяйственная деятельность допустима по экологическим показателям.

# 6 ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Земельный кодекс Российской Федерации.

2. Лесной кодекс Российской Федерации

3. Водный кодекс Российской Федерации

4. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ

5. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ.

6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

7. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ.

9. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ

10. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ

12. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ.

13. Закон Российской Федерации «О плате за землю» от 11.10.1991 № 1738-1.

14. Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1.

18. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

19. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

20. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

21. ГОСТ Р ИСО 14050-99 Управление окружающей средой. Словарь.

22. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы (с изм. на 25.04.07).

23. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция (2014г).

Таблица регистрации изменений

| Таблица регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подпись | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |