| СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» _____________________ А.Б. Клюев « _29_ » ___06_______ 2022 | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ______________Д.А. Баталов «_30_»____06_________2022 |
| --- | --- |

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция МПГ «Инзырей – Харьяга»

Настоящее техническое задание составлено в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и устанавливает требования к проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция МПГ «Инзырей – Харьяга».

|  | Наименование объекта оценки воздействия на окружающую среду | «Реконструкция МПГ «Инзырей – Харьяга» |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Усинский ГПЗ |
|  | Исполнитель | ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» ООО «ПроектИнжинирингНефть» |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Сроки проведения ОВОС | 2022г.-2023г. |
|  | Основание для выполнения задания | Задание на проектирование объекта «Реконструкция МПГ «Инзырей – Харьяга». Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995. Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». |
|  | Содержание и цель работы | Выявление значимых потенциальных воздействий от намечаемой деятельности, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей среды для дальнейшей разработки и принятия мер по предупреждению и снижению негативного воздействия, а также связанных с ним социальных, экономических и иных последствий. Целью проведения ОВОС в рамках настоящего технического задания является предотвращение или смягчение воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта «Реконструкция МПГ «Инзырей – Харьяга», учет мнения населения и других заинтересованных сторон по возможным неблагоприятным факторам. |
|  | Место расположения объекта | Объект реконструкции находится в пределах Архангельской области Ненецкого автономного округа. |
|  | Идентификационные сведения об объекте | Проектируемый трубопровод и технологическое оборудование являются объектами производственного назначения. Идентификационные признаки объекта (по требованиям Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009): - функциональное назначение – объект нефтегазодобывающего комплекса. - проектируемый трубопровод и технологическое оборудование являются опасными производственными объектами нефтегазодобывающего комплекса. - принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность – не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность (ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ); - возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории от ожидаемых воздействий объекта строительства на окружающую среду: нарушение почвенно-покровного слоя, загрязнение грунтов и грунтовых вод, загрязнение поверхностных водотоков, увеличение мощности СТС (при наличии ММП), нарушение естественного температурного режима и влажности грунтов, загрязнение атмосферы в результате выбросов загрязняющих веществ, активизация экзогенных геологических процессов – термокарст и термоэрозия (при наличии), заболачивание, карст, эрозия; - принадлежность к опасным производственным объектам – класс опасности производственного объекта III (ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ); - пожарная и взрывопожарная опасность – объект взрывопожароопасный (ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ); - наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствует; - уровень ответственности – нормальный (ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ). |
|  | Сведения о проектируемом объекте | Проектной документацией предусмотрена реконструкция существующего газопровода межпромыслового газопровода «Инзырей – Харьяга» в объеме: - монтаж узла сбора конденсата на ПК 9+41; - подключение проектируемого узла сбора конденсата к действующему трубопроводу; - отсыпка узла сбора конденсата и автоподъезда к узлу с ЦПС «Инзырей»; - перенос узла сбора конденсата с ПК 73+28 на ПК 9+41 газопровода «Инзырей - Харьяга»; - на площадке камеры приема очистных устройств проектом предусмотреть объем работ по приведение глубины залегание конденсатосборника до проектных отметок с восстановлением его технологической обвязки, вызванного деформацией при движении грунта во время сезонных температурных колебаний наружного воздуха и грунта; - запроектировать установку после камеры приема очистных устройств узел тонкой очистки газа на базе фильтров сепараторов типа ФС и фильтров картриджных аксиального типа ФГ (степень очистки 2-5 мкм), по схеме одна нитка рабочая вторая нитка резервная. |
|  | Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду | Для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду могут быть использованы следующие методы: расчетные методы - определение параметров воздействий по утвержденным методикам; метод аналоговых оценок - определение параметров воздействий с использованием данных по объектам-аналогам; метод экспертных оценок для оценки воздействий. |
|  | План проведения консультации с общественностью | Информирование общественности о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов объекта государственной экологической экспертизы (проектной документации), включая предварительные материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС в соответствии с п. 4.6 Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г № 999. Подготовка и направление в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления уведомления о проведении общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС, проектной документации и Технического задания на ОВОС по объекту проектирования (пп. 4.6 Требований); Обеспечение доступа общественности к проектной документации, материалам ОВОС и Техническому заданию на проведение ОВОС. Прием и документирование замечаний и предложений от общественности. Общественные обсуждения проектной документации, материалов ОВОС и Технического задания на проведение ОВОС. Учет замечаний и предложений проектной документации, материалов ОВОС и Технического задания на проведение ОВОС. Формирование окончательных материалов ОВОС (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС) на основании предварительных материалов ОВОС с учетом результата анализа и учета замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности (пп. 4.9 Требований). |
|  | Основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду | Определение характеристик планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и возможных альтернатив, в том числе отказа от деятельности; Анализ состояния территории, на которую может оказать влияние планируемая (намечаемая) хозяйственная и иная деятельность (в том числе состояние окружающей среды, имеющаяся антропогенная нагрузка и ее характер, наличие особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, прибрежных защитных полос, водоохранных зон водных объектов или их частей; водно-болотных угодий международного значения, зон с особыми условиями использования территорий, иных территорий (акваторий) или зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях охраны окружающей среды; Описание альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая планируемые варианты размещения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; Выявление возможных воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; Оценку воздействий на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (степень, характер, масштаб, зона распространения воздействий, а также прогнозирование изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий); Определение мероприятий, предотвращающих и (или) уменьшающих негативные воздействия на окружающую среду, оценка их эффективности и возможности реализации; Оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий; Разработку предложений по мероприятиям программы производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды с учетом этапов подготовки и реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. |
|  | Предполагаемый состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду | Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны содержать: Общие сведения Заказчик деятельности с указанием официального названия организации (юридического , физического лица), адрес, телефон, факс. Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его реализации. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Краткое содержание программы мониторинга. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в которых указывается: 8.1. Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения общественного обсуждения; 8.2. Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, имен, отчеств и названий организаций (если они представляли организации), а также - адресов и телефонов этих организаций или самих участников обсуждения. Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в случае их представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения общественных слушаний (если таковые проводились). Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий между общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Сводка замечаний и предложений общественности, с указанием, какие из этих предложений и замечаний были учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены, основание для отказа. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду. Резюме нетехнического характера. Утвержденное Техническое задание |
|  | Порядок предоставления отчетных материалов | Предоставить предварительную версию материалов ОВОС, включая проект Технического задания в электронном виде с текстовыми и графическими приложениями. Окончательный отчет и утвержденное Техническое задание выпускается после согласования с Заказчиком в соответствии с Приказом МПР России от 01.12.2020 г. №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» |
|  | Сопровождение | Совместно с Заказчиком участвовать в проведении общественных обсуждений, государственной экологической и государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий. |