УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела организации

проектных работ

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

А.А.Бурылов

«11» сентября 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение оценки воздействия  окружающую среду (ОВОС)

по объекту

«Строительство нефтепровода товарной нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса»

Стадия проектирования – проектная документация

2020

1	НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА

Настоящим заданием определяется объем и порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), а так же требования к составу и содержанию материалов ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Строительство нефтепровода товарной нефти УППН «Баклановка» - УППН «Оса».

Генеральный	проектировщик	–	Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Проектный центр «ПНИПУ-Нефтепроект» 614010, Пермский край, г.Пермь, Куйбышева 95, б., офис 150 Тел.: 8(342) 219-89-93.  E-mail: nefteproject@pc.pstu.ru

2	СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОВОС

Сроки проведения процедуры ОВОС – октябрь-ноябрь 2020 года.

3	ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОВОС, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

3.1. Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями  Российской Федерации в области охраны окружающей среды, здоровья населения, природопользования, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов.

3.2. ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся официальной информации, статистики, проведенных ранее исследований, материалов инженерных, в том числе, инженерно-экологических изысканий.

3.3 Для прогнозной оценки воздействия проектируемых объектов на окружающую среду будут использованы методы системного анализа и расчетные методы для определения выбросов, сбросов и объемов образования отходов.

С целью определения общественного мнения и обеспечения возможности его учета в проектных решениях, в период подготовки и проведения ОВОС будет осуществляться информирование общественности о реализации проекта.

В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо:

 	использовать общественное консультирование заинтересованных групп среди населения и других участников ОВОС. Замечания и предложения от заинтересованных групп принимать в письменном виде;

 	проинформировать население о вынесении на обсуждение Технического задания на проведение ОВОС, о месте его размещения и принимать замечания и предложения  в течение 30 дней со дня опубликования информации. Данные замечания и предложения учитываются в окончательной редакции ТЗ;

 	проинформировать население и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду о том, где можно ознакомиться с предварительными материалами ОВОС и принимать замечания и предложения в течение 30 дней;

 	опубликовать объявления об обсуждении материалов ОВОС в официальных изданиях органов исполнительной власти субъекта РФ и органа местного самоуправления, на территории которого намечается реализация проекта. В объявлении указать адрес и сроки принятия замечаний и предложений;

 	в соответствии с законодательством РФ, совместно с органами местного самоуправления провести общественные слушания по обсуждению материалов ОВОС.

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на окружающую среду может осуществляться    путем размещения информации в периодической печати, Интернете и иными способами, обеспечивающими распространение и доступ к информации.

Результаты  обсуждений должны быть документально оформлены, отражены в материалах ОВОС и представлены в надзорные органы для получения соответствующих согласований с  учетом общественного мнения.

4	ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОВОС

Цели и задачи

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью предотвращения или минимизации воздействий на компоненты окружающей природной среды, возникающих при строительстве и эксплуатации объекта проектирования.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

1.	Выполняется оценка современного (фонового) состояния компонентов окружающей среды, включая состояние атмосферного воздуха, почвенных, земельных и водных ресурсов, а также растительности, животного мира, рыбных запасов. Описываются климатические, геологические, гидрологические, ландшафтные, социально–экономические условия на территории намечаемого строительства.

2.	Проводится комплексная оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду: рассматриваются факторы негативного воздействия на природную среду, определяются количественные	характеристики воздействий в период строительства, эксплуатации и при возможных аварийных ситуациях.

3.	Предлагаются мероприятия по предотвращению или снижению возможного негативного воздействия на компоненты природной среды за   счет внедрения передовых природоохранных технологий строительства  и эксплуатации,  других природоохранных	мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность реализации проекта.

4.	Разрабатываются рекомендации по проведению производственного экологического контроля и мониторинга

5	ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОВОС

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16 мая 2000 г. № 372, материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны включать:

- характеристику намечаемой хозяйственной деятельности;

- описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной деятельностью в результате ее реализации;

- оценку воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности (количественные и качественные параметры воздействия, прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий);

-	мероприятия  по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия;

- предложения по программе экологического контроля (мониторинга)  на всех этапах реализации намечаемой деятельности;

- материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.

5.1     Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности

Технические характеристики проектируемого объекта

Характеристика предлагаемой технологии строительства и эксплуатации проектируемых объектов. Срок  строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Потребность в ресурсах – энергетических (электро-, водо-, топливо, тепло-), земельных, материальных, трудовых при реализации намечаемой деятельности.

5.2   Характеристика района размещения объекта

Сведения об окружающей природной среде - зональные и региональные особенности территории, климатическая и ландшафтная характеристики, природные процессы.

Видовое разнообразие растительных сообществ (флоры) территории в зоне строительства, наличие особо охраняемых видов растений, в т.ч. занесенных в Красную книгу;

Характеристика животного мира, перечень подлежащих особой охране видов фауны в зоне воздействия объектов.

Сведения о существующем состоянии и фоновых загрязнениях компонентов окружающей среды.

Сведения о наличии (отсутствии) на территории размещения объекта:

 особо охраняемых природных территорий  (статус, охраняемые виды флоры и фауны, природоохранные направления работы ООПТ),

 объектов культурного наследия, подлежащих охране.

5.3	Оценка воздействия объекта на компоненты окружающей среды

Воздействие на атмосферный воздух

 	параметры источников выбросов загрязняющих веществ, количественные	 и качественные показатели выбросов в период строительства и эксплуатации газоперерабатывающего завода и объектов инфраструктуры;

 	метеорологические характеристики и  коэффициенты, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе;

 	результаты расчетов рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе;

 	определение	необходимости	установления	санитарно-защитных	зон

(санитарного разрыва) для проектируемых объектов;

 	предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ);

 	планируемые мероприятия по защите атмосферного воздуха.

Воздействие физических факторов

 	оценка воздействия физических факторов;

 	планируемые мероприятия по  минимизации воздействия физических факторов на окружающую среду.

Воздействие на геологическую среду и подземные воды

 	описание особенностей негативного воздействия проектируемых объектов на геологическую среду;

 	планируемые мероприятия по защите геологической среды от развития

(активизации) негативных экзогенных процессов и загрязнения.

Воздействие на поверхностные воды

 	перечень   водных   объектов   в   зоне   намечаемой   деятельности,   их гидрологические и гидрохимические характеристики;

 	особенности   размещения    проектируемых   объектов    относительно водоохранных зон, прибрежных полос;

 	характеристика источников водоснабжения в период строительства и эксплуатации, обоснование планируемого водопотребления;

 	характеристика  сточных  вод  -   планируемые  сбросы  (объем,  вид, количество загрязняющих веществ, режим отведения сточных вод), место отведения;

 	характеристика возможных изменений состояния водных объектов при реализации намечаемой деятельности;

 	планируемые мероприятия по рациональному использованию поверхностных вод и защите их от загрязнения.

Воздействие отходов на состояние окружающей природной среды

|  | краткая характеристика источников образования отходов | на этапах |
| --- | --- | --- |
|  | строительства и эксплуатации проектируемого объекта |  |

 	характеристика отходов (перечень, класс опасности, объемы), образующихся в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов;

 	проектные решения по временному накоплению отходов;

 	оценка возможности размещения промышленных и бытовых отходов (с учетом объемов, состояния и токсичности);

Воздействие на почвенный покров

 	характеристика факторов воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы;

Воздействие на растительный покров

 	оценка воздействия на растительность в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов;

 	мероприятия по сохранению видового разнообразия, продуктивности растительных сообществ и компенсации отрицательного воздействия.

Воздействие на животный мир

 	оценка  факторов, действующих на животный мир (техногенное,

рекреационное и др.);

 	прогноз изменений в животном мире в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов;

Оценка воздействия при возникновении аварийных ситуаций

 	сведения об опасном оборудовании и количестве опасных веществ;

 	определение типовых сценариев возможных аварий, оценка вероятности возникновения аварий;

 	влияние аварийных ситуаций на компоненты окружающей среды;

 	мероприятия по уменьшению риска возникновения аварийных ситуаций на этапах строительства и эксплуатации.

5.5	Программа	производственного	экологического	мониторинга	и контроля (ПЭМ и К) при строительстве и эксплуатации

 	структура системы ПЭМ и К ;

 	решения по созданию и функционированию системы ПЭК и М при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов;

 	организационное обеспечение системы ПЭМ и К.

 	организовать контрольные точки мониторинга атмосферы (в период строительства) на садовых участках и ближайшем населенном пункте ;

 	организовать контрольные точки мониторинга (в период эксплуатации) поверхностных вод в местах пересечения с водными объектами.

5.6	Эколого-экономическая оценка

 	оценка затрат на проведение ПЭМиК.